# Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (с изменениями и дополнениями)

# Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
"О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2014 г.., 14 июля 2015 г.., 6 апреля, 20 сентября 2018 г.

ГАРАНТ:

Об экспертизе настоящего распоряжения см. заключение Минэкономразвития России от 20 апреля 2012 г.

См. комментарии к настоящему распоряжению

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342) и в целях реализации приказа Министерства транспорта от 24.06.2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2003 г., регистрационный N 4916):

Ввести в действие методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте".

| Заместитель Министра | А.С. Мишарин |
| --- | --- |

Приложение
к распоряжению Минтранса РФ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р

# Методические рекомендации
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2014 г.., 14 июля 2015 г.., 6 апреля, 20 сентября 2018 г.

# I. Общие положения

1. Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" (далее - нормы расхода топлив) предназначены для автотранспортных предприятий, организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др., независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси автомобилей на территории Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. В данном документе приведены значения базовых, транспортных и эксплуатационных (с учетом надбавок) норм расхода топлив для автомобильного подвижного состава, норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, формулы и методы расчета нормативного расхода топлив при эксплуатации, справочные нормативные данные по расходу смазочных материалов и специальных жидкостей, значения зимних надбавок и др.

3. Норма расхода топлив и смазочных материалов применительно к автомобильному транспорту подразумевает установленное значение меры его потребления при работе автомобиля конкретной модели, марки или модификации.

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в название главы II внесены изменения

См. текст названия в предыдущей редакции

# II. Нормы расхода топлив для автомобилей

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей установлены следующие виды норм:

- базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

- транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

- самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

- транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ) - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22+-0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1+-0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС).

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:

свыше 5 млн. человек - до 35%;

от 1 до 5 млн. человек - до 25%;

от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20-40 км/ч - до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта, (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне - буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%, при перегоне - буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км - до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы - до 10%.

При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, - до 20%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) при движении автомобиля - до 7%.

При использовании кондиционера при движении автомобиля - до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).

Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час).

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5°С) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей), устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен. - Распоряжение Минтранса России от 20 сентября 2018 г. N ИА-159-Р

См. предыдущую редакцию

# 7. Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х D),              (1)

где   Qн        -   нормативный расход топлив, л;

Hs        -   базовая норма расхода топлив на  пробег  автомобиля,

л/100 км;

S         -   пробег автомобиля, км;

D         -   поправочный  коэффициент  (суммарная   относительная

надбавка или снижение) к норме, %.

# 7.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ*

| Модель, марка, модификация автомобиля** | Базовая норма, л/100 км | Топлива*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ВАЗ-1111 "Ока" | 6,5 | Б |
| ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5,6 | Б |
| ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8,0 | Б |
| ВАЗ-2104 | 8,5 | Б |
| ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9,1 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8,3 | Б |
| ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8,5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-21061 | 9,0 | Б |
| ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8,6 | Б |
| ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8,9 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8,5 | Б |
| ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8,9 | Б |
| ВАЗ-2108, -2108 "Спутник", -21081, -21083, -2109 | 8,0 | Б |
| ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7,5 | Б |
| ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7,4 | Б |
| ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,5 | Б |
| ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8,4 | Б |
| ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,6 | Б |
| ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8,3 | Б |
| ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7,7 | Б |
| ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7,9 | Б |
| ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7,4 | Б |
| ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10,7 | Б |
| ВАЗ-212090 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12,5 | Б |
| ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 | Б |
| ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11,5 | Б |
| ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12,1 | Б |
| ВАЗ-21214-20 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10,9 | Б |
| ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11,9 | Б |
| ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12,3 | Б |
| ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10,5 | Б |
| ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11,3 | Б |
| ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11,5 | Б |
| ВАЗ-213102 "Бронто" брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12,4 | Б |
| ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11,4 | Б |
| ВАЗ-2302 "Бизон" (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-13 | 20,0 | Б |
| ГАЗ-14 | 22,0 | Б |
| ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13,0 | Б |
| ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13,5 | Б |
| ГАЗ-24-02, -24-04 | 14,0 | Б |
| ГАЗ-24-07 | 16,5 | СНГ |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13,5 | Б |
| ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,0 | Б |
| ГАЗ-24-17, -24-25 | 16,5 | СНГ |
| ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,7 | Б |
| ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11,2 | Б |
| ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12,5 | Б |
| ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12,0 | Б |
| ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13,8 | Б |
| ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13,5 | Б |
| ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13,9 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13,1 | Б |
| ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 - 4L-2,445-100-4М) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 - 4L-2,445-90-4М) | 13,5 | Б |
| ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13,7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10,7 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12,2 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11,4 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13,0 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12,1 | Б |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10,6 | Б |
| ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
| ЗАЗ-1102 | 7,0 | Б |
| ЗИЛ-114 | 24,0 | Б |
| ЗИЛ-117 | 23,0 | Б |
| ЗИЛ-4104 | 26,0 | Б |
| ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26,5 | Б |
| ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10,0 | Б |
| ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
| Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10,0 | Б |
| Москвич-2141 "Юрий Долгорукий" (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8,6 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9,4 | Б |
| Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9,6 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8,5 | Б |
| Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9,0 | Б |
| Москвич-214145 "Святогор" (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8,8 | Б |
| Москвич-2142 "Князь Владимир" (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8,9 | Б |
| Москвич-2142 "Иван Калита" (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10,2 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15,5 | Б |
| УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15,4 | Б |
| УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15,1 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16,7 | Б |
| УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15,5 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15,8 | Б |
| УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15,6 | Б |
| УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы "VМ"-4L-2,393-100-4М) | 11,0 | Д |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14,5 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15,9 | Б |
| УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14,9 | Б |
| УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13,5 | Б |
| УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13,8 | Б |
| УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16,6 | Б |
| УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15,4 | Б |
| УАЗ-3159 "Барс" (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16,5 | Б |
| УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15,3 | Б |
| УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13,2 | Д |
| УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16,0 | Б |
| УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13,7 | Б |
| УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13,5 | Б |

______________________________

* Курсивом (по всему документу) обозначены нормы, рассчитанные до 1997 г.

** В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L-рядное, V-образное, О-оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71-мощность двигателя, л.с.; 5М - количество передач (М - механическая; А - автоматическая коробка передач, CVT-бесступенчатая автоматическая).

*** Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

Информация об изменениях:

Подпункт 7.1.1 изменен. - Распоряжение Минтранса России от 6 апреля 2018 г. N НА-51-Р

См. предыдущую редакцию

7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Богдан |  |  |  |  |  |
| 1 | 2111 Богдан (ВАЗ-21114) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
|  | ВАЗ |  |  |  |  |  |
| 2 | 111730 "Калина" (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
| 3 | 111740 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,8 |
| 4 | 111830 "Калина" (ВАЗ-21124) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 5 | 111830 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 6 | 111840 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 7 | 111840 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,7 |
| 8 | 111930 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,4 |
| 9 | 111930 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 10 | 111940 (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,6 |
| 11 | 21041-20 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 9,3 |
| 12 | 21054 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74 | 1,568 | 5M | 8,9 |
| 13 | 21074 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 |
| 14 | 21074 (ВАЗ-21067) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 8,9 |
| 15 | 21101(ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 16 | 21102 (ВАЗ-21083) | 4L | 71 | 1,499 | 5M | 7,6 |
| 17 | 21103 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 7,8 |
| 18 | 21108 "Премьер" (ВАЗ-21128) | 4L | 98 | 1,796 | 5M | 8,8 |
| 19 | 21108 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 8,0 |
| 20 | 21110 (ВАЗ-21083-20) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 21 | 211101 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 22 | 2111-10(ВАЗ-2111-16) | 4L | 70 | 1,499 | 5M | 7,6 |
| 23 | 21111-010 (ВАЗ-2110) | 4L | 73 | 1,499 | 5M | 8,0 |
| 24 | 21114 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 25 | 2112-01 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 26 | 21121 (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
| 27 | 21124 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 28 | 21134 (ВАЗ 11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 29 | 21144 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 30 | 21150 (ВАЗ-21083) | 4L | 79 | 1,499 | 5M | 7,7 |
| 31 | 21150 (ВАЗ-21083-80) | 4L | 69 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 32 | 21150 (ВАЗ-2111) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 |
| 33 | 21154 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 |
| 34 | 21200 "Надежда" (ВАЗ-2130) | 4L | 82 | 1,774 | 5M | 10,5 |
| 35 | 21213 (ВАЗ 21213) | 4L | 79 | 1,690 | 5M | 11,0 |
| 36 | 21214 (ВАЗ-21214) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,8 |
| 37 | 21230 Chevrolet Niva (BA3-2123) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,6 |
| 38 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 10,3 |
| 39 | 212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 11,0 |
| 40 | BA3-21310 1.7 (ВАЗ-21214) | 4L | 83 | 1,69 | 5M | 10,6 |
| 41 | 21310 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 11,3 |
| 42 | 217010 Приора (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,597 | 5M | 7,8 |
| 43 | 217030 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,2 |
| 44 | 217130 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,5 |
| 45 | 217230 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,4 |
|  | Волга |  |  |  |  |  |
| 46 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 5M | 10,0 |
| 47 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 4А | 11,0 |
|  | ГАЗ |  |  |  |  |  |
| 48 | 3102 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,4 |
| 49 | 3102 (ЗМЗ-4062) | 4L | 131 | 2,285 | 5M | 12,3 |
| 50 | 3102 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 11,3 |
| 51 | 3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920А) | 4L | 143 | 2,690 | 5M | 12,9 |
| 52 | 3110 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 10,7 |
| 53 | 310221 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,9 |
| 54 | 310221 (ЗМЗ-40621А) | 4L | 130 | 2,285 | 5M | 12,3 |
| 55 | 3102-501 (Сhrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
| 56 | 31105 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 |
| 57 | 31105 (ЗМЗ-4062.10) | 4L | 130 | 2,287 | 5M | 11,2 |
| 58 | 31105-101 (ЗМЗ-40621А) | 4L | 130 | 2,278 | 5M | 10,9 |
| 59 | 31105-190 (ЗМЗ-405250) | 4L | 130 | 2,464 | 5M | 11,8 |
| 60 | 31105-501 (Chrysler; АИ-92) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 |
| 61 | 311113 (ЗМЗ-40520B) | 4L | 136 | 2,464 | 5M | 11,3 |
|  | ЗАЗ |  |  |  |  |  |
| 62 | СHANCE (Chevrolet A 15SMS) | 4L | 86 | 1,498 | 5М | 8,3 |
| 63 | СHANCE (МЕМЗ-307) | 4L | 70 | 1,299 | 5М | 7,9 |
|  | ИЖ |  |  |  |  |  |
| 64 | 2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,5 |
| 65 | 21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,6 |
|  | СеАЗ |  |  |  |  |  |
| 66 | 11116 "Ока" (FAW) | 3L | 53 | 0,993 | 5М | 5,8 |
|  | УАЗ |  |  |  |  |  |
| 67 | 23632 (ЗМЗ -409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,3 |
| 68 | 23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5М | 13,9 |
| 69 | 3151 (УМЗ-42130К) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 15,2 |
| 70 | 315143 (Andoria 4СТ90) | 4L | 86 | 2,417 | 4M | 11,6D |
| 71 | 315148 (ЗМЗ- 5143) | 4L | 91 | 2,240 | 5M | 11,0D |
| 72 | 315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) | 4L | 92,6 | 2,240 | 5M | 11,6D |
| 73 | 315159 (ЗМЗ-40900H) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 |
| 74 | 31519 (УМЗ-421800) | 4L | 86 | 2,890 | 4M | 16,4 |
| 75 | 31519-10 (ЗМЗ-41040В) | 4L | 85 | 2,890 | 4M | 15,7 |
| 76 | 315192 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
| 77 | 315194 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 |
| 78 | 315195 (ЗМЗ -40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,4 |
| 79 | 315195 Hunter (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
| 80 | 315196 (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5М | 13,4 |
| 81 | 31601 (Andoria 4С90) | 4L | 70 | 2,417 | 5M | 10,6D |
| 82 | 31602 (ЗМЗ-40900) | 4L | 133 | 2,693 | 5M | 14.1 |
| 83 | 31605 (УМЗ-4213) | 4L | 102 | 2,890 | 5M | 15,3 |
| 84 | 31622 (ЗМЗ-40900) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,6 |
| 85 | 31631 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 9,9D |
| 86 | 3163-10 "Патриот" (Andoria 4СТ90) | 4L | 86 | 2,417 | 5M | 10,3D |
| 87 | 3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 |
| 88 | 3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |
| 89 | 31631-225 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 10,1D |
| 90 | 3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 |
| 91 | 31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 |
| 92 | Lada Granta 219060 1.6 (BA3-11183) | 4L | 82 | 1,596 | 5М | 8,4 |
| 93 | Lada Granta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5М | 8,3 |
| 94 | Lada Granta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 4А | 9,7 |
| 95 | Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5М | 8,4 |
| 96 | Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5М | 10,8 |
| 97 | Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5М | 10,4 |
| 98 | Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) | 4L | 87 | 1,598 | 5М | 10,6 |
| 99 | Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) | 4L | 105 | 1,598 | 5М | 10,6 |
| 100 | ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5М | 8,0 |
| 101 | ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) | 4L | 74 | 1,568 | 5М | 9,1 |
| 102 | ГАЗ-31105 (Chrysler) | 4L | 132 | 2,429 | 5М | 11,2 |
| 103 | Lada Granta 219010 1.6 (ВАЗ-11186) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,2 |
| 104 | Lada Granta 219170 1.6 (ВАЗ-21127) | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,1 |
| 105 | Lada Priora 217020 1.6 (ВАЗ-21116) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 106 | Lada Kalina 219410 1.6 (ВАЗ-11186) | 4L | 87 | 1,596 | 5M | 8,6 |
| 107 | Lada Largus 1.6 (RSOY5L) (Renault K4M 490) | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 10,7 |
| 108 | Lada Vesta 1.6 (BAЗ-21129) | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,5 |
| 109 | Lada XRay 1.6 (BAЗ-21129) | 4L | 106 | 1,596 | 5M | 8,6 |
| 110 | Lada XRay 1.6 (Renault H4M) | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 8,2 |
| 111 | УАЗ-3163-10 Patriot (ЗMЗ-40905) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 |

# 7.2. Легковые автомобили зарубежные

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8,3 | Д |
| Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9,9 | Б |
| Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13,1 | Б |
| Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8,5 | Б |
| Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10,1 | Б |
| Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8,6 | Б |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10,0 | Б |
| Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9,5 | Б |
| Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9,1 | Б |
| Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9,4 | Б |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10,6 | Б |
| Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11,2 | Б |
| Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12,2 | Б |
| Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6,9 | Д |
| Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10,0 | Б |
| Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13,2 | Б |
| Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11,5 | Б |
| Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13,0 | Б |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13,1 | Б |
| Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12,9 | Б |
| Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11,6 | Б |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14,8 | Б |
| Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13,1 | Б |
| Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11,5 | Б |
| Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14,2 | Б |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14,4 | Б |
| Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13,4 | Б |
| Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14,2 | Б |
| Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12,3 | Д |
| BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7,7 | Б |
| BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8,3 | Б |
| BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9,1 | Б |
| BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10,3 | Б |
| BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10,4 | Б |
| BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9,9 | Б |
| BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10,0 | Б |
| BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9,6 | Б |
| BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10,9 | Б |
| BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10,0 | Б |
| BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10,2 | Б |
| BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10,4 | Б |
| BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10,4 | Б |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11,4 | Б |
| BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10,8 | Б |
| BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9,4 | Д |
| BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10,7 | Б |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11,8 | Б |
| BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10,8 | Б |
| BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11,5 | Б |
| BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12,3 | Б |
| BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10,1 | Д |
| BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12,8 | Б |
| BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12,3 | Б |
| BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13,7 | Б |
| BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13,4 | Б |
| BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12,8 | Б |
| BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12,8 | Б |
| BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13,2 | Б |
| BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15,8 | Б |
| BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15,1 | Б |
| BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11,0 | Б |
| BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10,7 | Б |
| BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15,8 | Б |
| BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15,5 | Б |
| Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) | 19,3 | Б |
| Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) | 15,2 | Б |
| Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17,9 | Б |
| Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15,0 | Б |
| Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11,6 | Б |
| Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14,0 | Б |
| Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15,5 | Б |
| Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15,8 | Б |
| Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16,5 | Б |
| Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16,2 | Б |
| Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8,5 | Б |
| Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19,0 | Б |
| Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21,5 | Б |
| Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10,4 | Б |
| Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7,6 | Б |
| Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8,2 | Б |
| Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8,0 | Б |
| Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18,5 | Б |
| Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23,3 | Б |
| Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17,7 | Б |
| Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17,0 | Б |
| Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18,0 | Б |
| Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15,8 | Б |
| Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9,8 | Д |
| Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13,2 | Б |
| Chrysler 300M 3.5V (6V-3.518-257-4A) | 12,5 | Б |
| Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11,5 | Б |
| Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) | 8,1 | Б |
| Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) | 9,1 | Б |
| Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) | 7,4 | Д |
| Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10,4 | Б |
| Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) | 8,9 | Б |
| Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) | 11,0 | Б |
| Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 8,2 | Б |
| Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) | 8,7 | Б |
| Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) | 10,0 | Б |
| Daewoo Nexia 1.5 (4L-1,498-85-5M) | 7,9 | Б |
| Daewoo Nexia 1.5 GL (4L-1,498-75-5M) | 7,7 | Б |
| Daewoo Nexia 1.5 GLX (4L-1,498-90-5M) | 8,2 | Б |
| Dodge Caravan 3.8 V6 (6L-3,778-169-4A) | 13,9 | Б |
| Dodge Caravan 3.0 (6V-2,972-152-3A) | 12,5 | Б |
| Dodge Grand Caravan 3.3 V6 (6V-3,301-160-4A) | 13,2 | Б |
| Dodge RAM 2500 (6L-5,883-182-4A) | 15,6 | Д |
| Донинвест "Кондор" 2.0 CDX (Daewoo,4L-1,998-133-5М) | 9,5 | Б |
| Донинвест "Орион" 1.6 (Daewoo, 4L-1,598-106-5М) | 8,5 | Б |
| Fiat Marea 1.6 (4L-1,581-101-5M) | 8,5 | Б |
| Fiat Marea 1.8 (4L-1,747-113-5M) | 8,6 | Б |
| Ford Escort 1.3 (4L-1,299-60-5M) | 7,4 | Б |
| Ford Escort 1.4 (4L-1,391-73-5M) | 7,8 | Б |
| Ford Escort 1.6 (4L-1,597-90-5M) | 8,3 | Б |
| Ford Escort 1.8D Wagon (4L-1,753-60-5M) | 7,5 | Д |
| Ford Explorer 4.0 4WD (6V-3,958-162-5M) | 13,5 | Б |
| Ford Explorer 4.0 6V 4WD (6V-3,958-160-4A) | 14,5 | Б |
| Ford Explorer 4.0 6V 4WD (брон., 6V-4,0-245-5M) | 19,0 | Б |
| Ford Explorer XLT 4.0 (6V-3,996-208-5A) | 15,2 | Б |
| Ford Focus 1.4 Station Wagon (4L-1,388-80-5M) | 7,4 | Б |
| Ford Focus 1.6 (4L-1,596-101-4A) | 8,8 | Б |
| Ford Focus 1.6 16V (4L-1,597-90-5M) | 8,1 | Б |
| Ford Focus 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8,1 | Б |
| Ford Focus 1.8 TD Station Wagon (4L-1,753-115-5M) | 6,9 | Б |
| Ford Focus 2.0 (4L-1,989-130-5M) | 8,5 | Б |
| Ford Focus 2.0 (4L-1,988-131-4A) | 10,2 | Б |
| Ford Focus II 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 8,1 | Б |
| Ford Galaxy 2.0 CLX (4L-1,998-115-5M) | 9,7 | Б |
| Ford Galaxy 2.3 (4L-2,295-145-5M) | 10,3 | Б |
| Ford Galaxy 2.8 GLX (6V-2,792-174-5M) | 11,4 | Б |
| Ford Maverick XLT 2.3 4WD (4L-2,261-150-5M) | 11,0 | Б |
| Ford Maverick XLT 3.0 (6V-2,967-197-4A) | 16,7 | Б |
| Ford Mondeo 1.6i CLX (4L-1,597-90-5M) | 8,1 | Б |
| Ford Mondeo 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 8,2 | Б |
| Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-4A) | 10,7 | Б |
| Ford Mondeo 2.0 (4L-1,999-145-5M) | 9,3 | Б |
| Ford Mondeo 2.0i CLX (4L-1,988-136-5M) | 8,8 | Б |
| Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5A) | 11,1 | Б |
| Ford Mondeo 2.5 (6V-2,495-170-5M) | 10,8 | Б |
| Ford Ranger 2.5TD 4WD (4L-2,499-109-5M) | 12,0 | Д |
| Ford Scorpio 2.0 (4L-1,998-136-5M) | 8,5 | Б |
| Ford Scorpio 2.3i 16V (4L-2,295-147-5M) | 10,0 | Б |
| Ford Taurus 3.0 (6V-3,0-203-4A) | 13,5 | Б |
| Ford Tourneo Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10,3 | Б |
| Ford Transit Connect 1.8 (4L-1,796-116-5M) | 10,4 | Б |
| Ford Windstar 3.0 6V GL (6V-2,979-152-4A) | 12,5 | Б |
| Honda Accord 2.0 (4L-1,998-155-5M) | 9,1 | Б |
| Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-4A) | 10,7 | Б |
| Honda Accord 2.2 (4L-2,156-150-5M) | 9,5 | Б |
| Honda Civic 1.4 (4L-1,396-75-5M) | 7,2 | Б |
| Honda Civic 1.5i LS (4L-1,493-114-5M) | 6,8 | Б |
| Honda CR-V 2.0 (4L-1,998-150-5M) | 10,3 | Б |
| Honda CR-V 2.0 4WD (4L-1,998-150-4A) | 12,3 | Б |
| Honda Legend V6 3.5i (6V-3,474-205-4A) | 12,5 | Б |
| Hyundai Accent 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) | 7,0 | Б |
| Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-5M) | 7,9 | Б |
| Hyundai Accent 1.5 (4L-1.495-99-4A) | 8,9 | Б |
| Hyundai Accent 1.5 (4L-1,495-102-5M) | 8,4 | Б |
| Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) | 8,4 | Б |
| Hyundai Elantra 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) | 8,8 | Б |
| Hyundai Elantra 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) | 8,7 | Б |
| Hyundai Galloper 3.0 (6V-2,972-141-5M) | 13,8 | Б |
| Hyundai Getz 1.3 (4L-1,341-85-5M) | 6,7 | Б |
| Hyundai Lantra GLS 1.6i (4L-1,599-114-5M) | 8,9 | Б |
| Hyundai Lantra GT 1.8i 16V (4L-1,795-128-5M) | 9,0 | Б |
| Hyundai NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) | 11,4 | Б |
| Hyundai Sonata 2.0 (4L-1,997-131-5M) | 9,5 | Б |
| Hyundai Sonata 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) | 10,9 | Б |
| Hyundai Sonata 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) | 9,5 | Б |
| Hyundai Sonata III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) | 9,0 | Б |
| Hyundai Sonata 2.7 (6V-2,657-172-4A) | 11,4 | Б |
| Hyundai Santa Fe 2.0D (4L-1,998-112-5M) | 8,3 | Д |
| Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M) | 11,4 | Б |
| Hyundai Terracan 2.9 TD (4L-2,902-150-5M) | 10,0 | Д |
| Hyundai Terracan 3.5 (6V-3,497-200-4A) | 18,1 | Б |
| Hyundai Trajet 2.0 (4L-1,975-136-4A) | 12,4 | Б |
| Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A) | 10,2 | Б |
| Hyundai XG 2.5 (6V-2,494-160-4A) | 11,9 | Б |
| Infiniti QX 56 4WD (8V-5,551-315-5A) | 19,3 | Б |
| Isuzu Trooper 3.5 4WD (6V-3,494-215-4A) | 16,4 | Б |
| Jaguar Magestic 4.0 (6L-3,98-226-4A) | 13,3 | Б |
| Jaguar Sovereign X58 4.0 (8V-3,996-294-5A) | 13,0 | Б |
| Jaguar XJ8 3.5 (8V-3,555-262-6A) | 11,8 | Б |
| Jeep Cherokee 2.5D (4L-2,499-116-5M) | 10,3 | Д |
| Jeep Cherokee 4.0 (брон., 6L-3,96-184-5M) | 15,5 | Б |
| Jeep Cherokee 4.0 (6L-4,0-185-5M) | 13,5 | Б |
| Jeep Grand Cherokee 2.7 TD (5L-2,688-163-5A) | 11,4 | Д |
| Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-4A) | 17,6 | Б |
| Jeep Grand Cherokee 4.7 (8V-4,701-235-5M) | 17,1 | Б |
| Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-193-4A) | 16,8 | Б |
| Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 (6L-3,964-184-5M) | 15,3 | Б |
| Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 (8V-5,2-215-4A) | 17,0 | Б |
| Kia Avella 1.5 (4L-1,498-92-5M) | 8,0 | Б |
| Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-4A) | 14,5 | Б |
| Kia Carnival 2.5 (6V-2,497-150-5M) | 12,5 | Б |
| Kia Carnival 2.9 TD (4L-2,902-144-5M) | 9,6 | Д |
| Kia Clarus 2.0 (4L-1,998-133-4A) | 11,8 | Б |
| Kia Clarus 2.0 D0HC (4L-1,998-133-5M) | 10,4 | Б |
| Kia Magentis 2.0 (4L-1,997-136-5M) | 9,9 | Б |
| Kia Magentis 2.0 (4L-1,995-136-4A) | 10,7 | Б |
| Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-4A) | 11,9 | Б |
| Kia Magentis 2.5 (6V-2,493-168-5M) | 10,5 | Б |
| Kia Opirus 3.0 (6V-2,972-187-5A) | 12,0 | Б |
| Kia Rio 1.5 (4L-1,493-98-5M) | 8,2 | Б |
| Kia Sephia II (4L-1,498-88-5M) | 8,1 | Б |
| Kia Shuma II 1.6 (4L-1,594-102-5M) | 8,1 | Б |
| Kia Sorento 2.4 (4L-2,351-139-5M) | 11,5 | Б |
| Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-102-5M) | 8,2 | Б |
| Kia Spectra 1.6 (4L-1,594-101-4A) | 9,1 | Б |
| Kia Sportage 2.0 (4L-1,998-128-4A) | 12,9 | Б |
| Kia Sportage 4 door HB (4L-1,998-135-5M) | 12,2 | Б |
| Land Rover Discovery 2.5D (4L-2,494-115-5M) | 9,4 | Д |
| Land Rover Discovery 2.7 TD (6V-2,72-190-6A) | 13,3 | Д |
| Land Rover Discovery II 4.0 (8V-3,947-185-4A) | 18,5 | Б |
| Land Rover Discovery V8i (8V-3,947-182-5M) | 15,5 | Б |
| Lexus GS 300 (6L-2,997-222-5A) | 12,2 | Б |
| Lexus IS 200 Sport (6L-1,988-155-6M) | 9,9 | Б |
| Lexus LS 400 (8V-3,97-265-4A) | 12,8 | Б |
| Lexus LS 430 (8V-4,293-283-5A) | 13,7 | Б |
| Lexus LX 450 (6L-4,477-205-4A) | 17,8 | Б |
| Lexus LX 470 (8V-4,664-238-5A) | 16,8 | Б |
| Lexus LX 470 (8V-4,664-234-4A) | 18,9 | Б |
| Lexus RX 300 (6V-2,995-201-4A) | 15,0 | Б |
| Lincoln Navigator 5.4i V84WD (8V-5,403-232-4A) | 18,0 | Б |
| Lincoln Town Car 4.6 (8V-4.601-213-4A) | 15,8 | Б |
| Mazda 6 2.0 (4L-1,999-141-5M) | 9,2 | Б |
| Mazda 6 2.0 (4L-1,995-141-4A) | 9,8 | Б |
| Mazda 626NB 1.9 Comfort (4L-1,84-90-5M) | 8,2 | Б |
| Mercedes-Benz C 180K (4L-1,796-143-5A) | 9,3 | Б |
| Mercedes-Benz C 200K (4L-1,796-163-5A) | 10,0 | Б |
| Mercedes-Benz C 240 (6V-2,397-170-5A) | 10,7 | Б |
| Mercedes-Benz C 320 (6V-3,199-218-5A) | 11,7 | Б |
| Mercedes-Benz E 200 (4L-1,998-136-5M) | 9,5 | Б |
| Mercedes-Benz E 200K (4L-1,796-163-5A) | 10,3 | Б |
| Mercedes-Benz E 240 (6V-2,398-170-5A) | 11,0 | Б |
| Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-5A) | 12,4 | Б |
| Mercedes-Benz E 280 (6L-2,799-193-4A) | 13,0 | Б |
| Mercedes-Benz E 280 4Matic (6V-2,997-231-5A) | 12,1 | Б |
| Mercedes-Benz E 320 (6V-3,199-224-5A) | 11,5 | Б |
| Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-5A) | 12,0 | Б |
| Mercedes-Benz E 320S (6L-3,199-220-4A) | 12,8 | Б |
| Mercedes-Benz E 430 (8V-4,266-279-5A) | 12,6 | Б |
| Mercedes-Benz E 430 4Matic (8V-4,266-279-5A) | 13,1 | Б |
| Mercedes-Benz G 500 (8V-4,966-296-5A) | 18,7 | Б |
| Mercedes-Benz ML 320 (6V-3,199-218-5A) | 14,0 | Б |
| Mercedes-Benz ML 350 (6V-3,724-234-5A) | 14,5 | Б |
| Mercedes-Benz S 320L (6L-3,199-224-5A) | 12,3 | Б |
| Mercedes-Benz S 350 (6V-3,498-272-7A) | 11,5 | Б |
| Mercedes-Benz S 420 (8V-4,196-279-5A) | 15,0 | Б |
| Mercedes-Benz S 500 (8V-4,966-306-5A) | 14,8 | Б |
| Mercedes-Benz S 500 (8V-4,973-320-4A) | 16,7 | Б |
| Mercedes-Benz S 500 4Matic (8V-4,996-306-5A) | 15,1 | Б |
| Mercedes-Benz S 600 (12V-5,987-394-5A) | 16,8 | Б |
| Mercedes-Benz S 600 (брон., 12V-5,786-367-5A) | 17,7 | Б |
| Mercedes-Benz S 600L (12V-5,786-367-5A) | 15,2 | Б |
| Mercedes-Benz S 600L (брон., 12V-5,987-408-4A) | 21,0 | Б |
| Mercedes-Benz Viano 3.2 (6V-3,199-190-5A) | 13,7 | Б |
| Mercedes-Benz Viano 3.7 (6V-3,724-231-5A) | 14,0 | Б |
| Mercedes-Benz Vito 110 D (4L-2,299-98-5M) | 9,6 | Д |
| Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-100-5M) | 7,8 | Б |
| Mitsubishi Carisma 1.6 (4L-1,597-103-4A) | 9,5 | Б |
| Mitsubishi Carisma 1.8 (4L-1,843-116-5M) | 8,0 | Б |
| Mitsubishi Galant 2.5 (6V-2,498-161-4A) | 11,1 | Б |
| Mitsubishi Galant 2000 GLSI (4L-1,997-137-5M) | 9,0 | Б |
| Mitsubishi Galant 2000 V6-24V (6L-1,997-150-4A) | 9,5 | Б |
| Mitsubishi Galant 2500 V6-24V (6V-2,498-163-5M) | 9,5 | Б |
| Mitsubishi Grandis 2.4 (4L-2,378-165-4A) | 10,8 | Б |
| Mitsubishi L 200 2.5TD (4L-2,477-99-5M) | 11,9 | Д |
| Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-5M) | 7,7 | Б |
| Mitsubishi Lancer 1.6 (4L-1,584-98-4A) | 9,0 | Б |
| Mitsubishi Lancer 1300 (4L-1,299-75-5M) | 7,5 | Б |
| Mitsubishi Lancer 1600 GLXi 4WD (4L-1,597-113-5M) | 9,3 | Б |
| Mitsubishi Outlander 2.4 4WD (4L-2,378-162-4A) | 10,7 | Б |
| Mitsubishi Pajero 2500 TDGL (4L-2,477-99-5M) | 11,0 | Д |
| Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-4A) | 15,5 | Б |
| Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (6V-3,497-208-5M) | 15,0 | Б |
| Mitsubishi Pajero Sport 3.0 (6V-2,972-177-4A) | 15,1 | Б |
| Mitsubishi Pajero Sport 3000 (6V-2,972-177-5M) | 13,8 | Б |
| Mitsubishi Space Gear 2.0 (4L-1,997-115-5M) | 11,5 | Б |
| Mitsubishi Space Gear 2500 (4L-2,477-99-5M) | 10,7 | Д |
| Mitsubishi Space Star 1.6 (4L-1,584-98-4A) | 9,1 | Б |
| Mitsubishi Space Star Family 1.6 (4L-1,584-98-5M) | 7,6 | Б |
| Mitsubishi Space Wagon 2.4WD (4L-2,351-147-5M) | 11,2 | Б |
| Nissan Almera 1.5 (4L-1,498-90-5M) | 7,6 | Б |
| Nissan Almera 1.6 GX (4L-1,597-99-5M) | 8,0 | Б |
| Nissan Almera 1.8 (4L-1,769-114-5M) | 8,0 | Б |
| Nissan Almera 1.8 Luxury (4L-1,796-116-4A) | 9,2 | Б |
| Nissan Almera Classic 1.6 PE (4L-1,596-107-4A) | 8,6 | Б |
| Nissan Maxima 2.0 (6V-1,995-140-4A) | 11,2 | Б |
| Nissan Maxima 3.0 QX (6V-2,988-193-5M) | 11,6 | Б |
| Nissan Maxima 3.5 SE (6V-3,498-265-5A) | 11,4 | Б |
| Nissan Maxima QX 2.0 SLX (6V-1,995-140-5M) | 10,5 | Б |
| Nissan Maxima QX 3.0 SE (6V-2,988-193-4A) | 12,0 | Б |
| Nissan Patrol 4.5 (6L-4,5-204-5M) | 16,2 | Б |
| Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2.953-158-5M) | 12,5 | Д |
| Nissan Patrol GR 3.0D (4L-2,953-158-4A) | 12,8 | Д |
| Nissan Primera 1.6 (4L-1,596-90-5M) | 7,3 | Б |
| Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-5M) | 8,3 | Б |
| Nissan Primera 1.8 (4L-1,769-116-4A) | 9,4 | Б |
| Nissan Primera 2.0 (4L-1,998-140-5A) | 9,5 | Б |
| Nissan Primera 2.0 16V (4L-1,998-140-5M) | 8,4 | Б |
| Nissan Teana 2.0 Elegance (4L-1,998-136-4A) | 10,0 | Б |
| Nissan Teana 2.3 (6V-2,349-173-4A) | 10,5 | Б |
| Nissan Terrano 2.7 TD (4L-2,663-100-4A) | 11,2 | Д |
| Nissan X-Trail 2.5 4WD (4L-2,488-165-4A) | 11,1 | Б |
| Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-4A) | 11,9 | Б |
| Nissan X-Trail 4WD 2.0 (4L-1,998-140-5M) | 10,5 | Б |
| Opel Astra Caravan 1.4i (4L-1,389-82-5M) | 8,0 | Б |
| Opel Astra Caravan 1.6 (4L-1,589-100-5M) | 8,3 | Б |
| Opel Combo 1.4i (4L-1,390-60-5M) | 8,2 | Б |
| Opel Frontera 2.2i (4L-2,198-136-5M) | 12,0 | Б |
| Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-4A) | 9,8 | Б |
| Opel Omega 2.0 16V (4L-1,998-136-5M) | 9,5 | Б |
| Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-5M) | 10,5 | Б |
| Opel Omega 2.5 V6 (6V-2,498-170-4A) | 11,4 | Б |
| Opel Omega 3.0 MV6 (6V-2,962-210-4A) | 12,0 | Б |
| Opel Tigra 1.6i (4L-1,598-106-5M) | 7,5 | Б |
| Opel Vectra 1.6 (4L-1,598-101-5M) | 8,4 | Б |
| Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-125-4A) | 9,3 | Б |
| Opel Vectra 1.8 (4L-1,796-122-5M) | 8,7 | Б |
| Opel Vectra 2.0 (4L-1,998-136-4A) | 9,9 | Б |
| Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M) | 8,8 | Б |
| Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-150-4A) | 10,6 | Б |
| Opel Zafira 2.2 (4L-2,198-147-5M) | 10,2 | Б |
| Peugeot 205 (4L-1,361-75-5M) | 7,0 | Б |
| Peugeot 306 (4L-1,361-75-5M) | 7,7 | Б |
| Peugeot 307 1.6 (4L-1,587-110-5M) | 7,7 | Б |
| Peugeot 406 SL (4L-1,761-110-5M) | 8,5 | Б |
| Peugeot 406 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10,1 | Б |
| Peugeot 407 2.2 (4L-2,231-158-4A) | 10,8 | Б |
| Peugeot 607 (4L-2,231-158-5M) | 9,6 | Б |
| Peugeot 607 2.9 (6V-2,946-207-4A) | 12,4 | Б |
| Peugeot Partner 1.6 (4L-1,587-109-5M) | 8,4 | Б |
| Pontiac Trans Sport 3.8 (6V-3,791-175-4A) | 14,6 | Б |
| Pontiac Trans Sport 3.8 V6 (6V-3,791-175-5M) | 12,6 | Б |
| Porsche 911 Carrera (6 оппозитн..-3,6-272-6M) | 11,0 | Б |
| Porsche 911 (996) Turbo S 3.6 (6 оппозитн.-3,596-450-5A) | 14,5 | Б |
| Range Rover 4.0 (8V-3,947-182-4A) | 16,7 | Б |
| Range Rover 4.4 (6V-4,398-286-5A) | 16,8 | Б |
| Renault 19 Europa 1.4 (4L-1,397-75-5M) | 7,5 | Б |
| Renault Clio 1.4 RT (4L-1.39-75-5M) | 6,7 | Б |
| Renault Clio Symbol 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 7,3 | Б |
| Renault Laguna 1.6 (4L-1,598-107-5M) | 8,3 | Б |
| Renault Laguna RXE 2.0 16V (4L-2.0-140-5M) | 9,7 | Б |
| Renault Logan 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 7,0 | Б |
| Renault Megane 1.6e (4L-1.6-90-5M) | 7,5 | Б |
| Renault Megane Classic 1.6 (4L-1,598-107-4A) | 8,8 | Б |
| Renault Megane Classic 1.6 RTA (4L-1,598-90-5M) | 7,8 | Б |
| Renault Safrane 2.4 20V (6V-2,435-165-5M) | 10,0 | Б |
| Renault Scenic 1.6 (4L-1,598-107-5M) | 8,4 | Б |
| Rover 75 (6V-1,997-150-5M) | 10,4 | Б |
| Saab 9-5 Aero 2.3 (4L-2,29-260-5M) | 10,0 | Б |
| Saab 9-5 2.3 (4L-2,29-170-4A) | 11,4 | Б |
| Saab 9-5 2.3 SE (4L-2,29-170-5M) | 10,3 | Б |
| Saab 900 2.0i (4L-1,985-130-5M) | 9,7 | Б |
| Saab 9000 CD 2.0 turbo (4L-1,985-150-4A) | 10,5 | Б |
| Saab 9000 CD 2.3 turbo (4L-2,29-200-4A) | 11,8 | Б |
| Saab 9000 Griffin 3.0 (6V-2,962-211-4A) | 12,0 | Б |
| Skoda Fabia 1.4 (4L-1,397-68-5M) | 7,7 | Б |
| Skoda Felicia Combi 1.3 (4L-1,289-58-5M) | 7,5 | Б |
| Skoda Felicia Combi LX 1.3 (4L-1,289-58,5-5M) | 7,3 | Б |
| Skoda Felicia Combi LX 1.6 (4L-1,598-75-5M) | 7,8 | Б |
| Skoda Octavia 1.6 (4L-1,598-75-5M) | 7,8 | Б |
| Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8,2 | Б |
| Skoda Octavia 1.6 (4L-1,595-101-4A) | 9,5 | Б |
| Skoda Octavia 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 9,9 | Б |
| Skoda Octavia 1.8 T (4L-1,781-150-5M) | 8,5 | Б |
| Skoda Octavia 1.9TDI Combi 4WD (4L-1,896-90-5M) | 6,8 | Д |
| Skoda Octavia Combi 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8,7 | Б |
| Skoda Octavia Combi 1.8 SLX (4L-1,781-125-5M) | 9,0 | Б |
| Skoda Octavia Combi 1.8T 4WD (4L-1,781-150-5M) | 9,3 | Б |
| Skoda Super B 1.8T (4L-1,781-150-5M) | 9,0 | Б |
| Ssang Yong Musso 2.9D (5L-2,874-98-4A) | 10,5 | Д |
| Ssang Yong Musso E32 (6L-3,199-220-4A) | 17,0 | Б |
| Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-4A) | 12,1 | Б |
| Subaru Forester 2.0 (4B-1,994-177-5M) | 10,5 | Б |
| Subaru Legacy 2.0 (4B-1,994-137-4A) | 8,8 | Б |
| Subaru Legacy 2.0 LX Combi (4B-1,994-115-5M) | 10,0 | Б |
| Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-150-4A) | 11,0 | Б |
| Subaru Legacy Outback 2.5 (4B-2,457-165-5M) | 9,6 | Б |
| Subaru Legacy Wagon 2.5 (4B-2,457-156-4A) | 11,1 | Б |
| Suzuki Grand Vitara 1.6 (4L-1,589-97-5M) | 10,0 | Б |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-5M) | 10,3 | Б |
| Suzuki Grand Vitara 2.0 4WD (4L-1,995-128-4A) | 11,0 | Б |
| Suzuki Grand Vitara 2.7 XL-7 4WD (6V-2,737-184-5A) | 13,3 | Б |
| Toyota Avensis 1.6 (4L-1,587-110-5M) | 8,0 | Б |
| Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-5M) | 8,6 | Б |
| Toyota Avensis 1.8 (4L-1,794-129-4A) | 9,1 | Б |
| Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-5M) | 8,8 | Б |
| Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-147-4A) | 9,8 | Б |
| Toyota Avensis 2.0 (4L-1,998-128-5M) | 8,5 | Б |
| Toyota Avensis 2.4 (4L-2,362-163-5A) | 10,3 | Б |
| Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-5M) | 9,2 | Б |
| Toyota Camry 2.2 (4L-2,164-131-4A) | 10,0 | Б |
| Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-5M) | 9,6 | Б |
| Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-152-4A) | 11,2 | Б |
| Toyota Camry 2.4 (4L-2,362-167-5A) | 10,8 | Б |
| Toyota Camry 3.0 (6V-2,995-186-4A) | 12,1 | Б |
| Toyota Camry 3.5 (6V-3,456-277-6A) | 11,1 | Б |
| Toyota Corolla 1.4 (4L-1,398-97-5M) | 7,6 | Б |
| Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-4A) | 9,0 | Б |
| Toyota Corolla 1.6 (4L-1,598-110-5M) | 8,3 | Б |
| Toyota Corolla 1.6 Combi (4L-1,586-110-5M) | 8,2 | Б |
| Toyota Crown 2.0 (6L-1,988-135-4A) | 10,6 | Б |
| Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-204-4A) | 13,5 | Д |
| Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD (6L-4,164-131-5M) | 12,0 | Д |
| Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-235-4A) | 17,9 | Б |
| Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-234-5M) | 17,1 | Б |
| Toyota Land Cruiser 100 4.7 (8V-4,664-238-5A) | 17,2 | Б |
| Toyota Land Cruiser 105 GX (6L-4,164-128-5M) | 11,7 | Д |
| Toyota Land Cruiser 4,5i 24V Wagon (6L-4,477-215-4A) | 19,0 | Б |
| Toyota Land Cruiser FZi 80 (6L-4,477-205-5M) | 16,3 | Б |
| Toyota Land Cruiser HDj 80 (6L-4,164-135-5M) | 11,8 | Д |
| Toyota Land Cruiser Prado 3.0 TD (4L-2,982-125-4A) | 13,0 | Д |
| Toyota Land Cruiser Prado 3.4 (6V-3,378-178-5M) | 13,7 | Б |
| Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-250-5A) | 14,1 | Б |
| Toyota Land Cruiser Prado 4.0 (6V-3,956-249-4A) | 15,8 | Б |
| Toyota Mark II 2.0 4WD (6L-1,998-160-4A) | 11,9 | Б |
| Toyota Previa 2.4 (4L-2,362-160-4A) | 12,3 | Б |
| Toyota RAV-4 (4L-1,998-128-4A) | 11,1 | Б |
| Toyota RAV-4 2.0 (4L-1,998-150-5M) | 10,0 | Б |
| Toyota Town Ace 2.0 4WD (4L-1,974-73-5M) | 9,2 | Д |
| Volkswagen Bora 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 7,8 | Б |
| Volkswagen Bora 1.8T (4L-1,781-150-5M) | 8,5 | Б |
| Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 8,5 | Б |
| Volkswagen Bora 2.0 (4L-1,984-116-4A) | 10,3 | Б |
| Volkswagen Caddy 1.4 (4L-1,39-60-5M) | 8,0 | Б |
| Volkswagen Golf 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 8,8 | Б |
| Volkswagen Golf III 2.9 Syncro (6VR-2,861-190-5M) | 11,7 | Б |
| Volkswagen Golf Variant 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 9,0 | Б |
| Volkswagen Passat 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9,0 | Б |
| Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5M) | 8,7 | Б |
| Volkswagen Passat 1.8T (4L-1,781-150-5A) | 10,1 | Б |
| Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 9,3 | Б |
| Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6A) | 9,9 | Б |
| Volkswagen Passat 2.0 (4L-1,984-150-6M) | 8,6 | Б |
| Volkswagen Passat 2.8 Syncro (6V-2,771-193-5A) | 12,1 | Б |
| Volkswagen Passat Variant 2.5TDI (6V-2,496-163-5A) | 8,9 | Д |
| Volkswagen Passat Variant GT 2.0 (4L-1,984-150-5M) | 9,3 | Б |
| Volkswagen Phaeton 4.2 4Motion (8V-4,172-335-6A) | 14,9 | Б |
| Volkswagen Polo 1.6Ti (4L-1,598-75-5M) | 6,5 | Б |
| Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-6M) | 10,5 | Б |
| Volkswagen Sharan 1.8T (4L-1,781-150-5A) | 11,0 | Б |
| Volkswagen Sharan 2.0 (4L-1,984-116-5M) | 9,9 | Б |
| Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-220-6A) | 13,9 | Б |
| Volkswagen Touareg 3.2 (6VR-3,189-241-6A) | 15,0 | Б |
| Volkswagen Vento GL 1.8 (4L-1,781-90-5M) | 9,0 | Б |
| Volvo 440 GLT 1.8 (4L-1,721-102-5M) | 8,5 | Б |
| Volvo 460 1.8i; -460GL 1.8i (4L-1,794-90-5M) | 9,0 | Б |
| Volvo 460 2.0i (4L-1,998-110-5M) | 9,3 | Б |
| Volvo 850 GLT 2.4 (5L-2,435-170-5M) | 10,0 | Б |
| Volvo 850 T-5 20V (5L-2,319-225-4A) | 11,5 | Б |
| Volvo 940 2.3 (4L-2,316-130-5M) | 10,3 | Б |
| Volvo 940 2.3 (4L-2,316-135-4A) | 11,4 | Б |
| Volvo 940 T 2.3 (4L-2,32-135-5M) | 10,5 | Б |
| Volvo 940 ti 2.3 (4L-2,3-135-4A) | 11,0 | Б |
| Volvo 960 2.5 (6L-2,47-168-5M) | 11,5 | Б |
| Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-5M) | 12,2 | Б |
| Volvo 960 3.0 (6L-2,922-204-4A) | 14,0 | Б |
| Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-5M) | 8,3 | Б |
| Volvo S40 1.8i 16V (4L-1,731-115-4A) | 10,0 | Б |
| Volvo S40 2.0i (4L-1,948-140-5M) | 9,5 | Б |
| Volvo S60 2.4(5L-2,435-170-5M) | 9,3 | Б |
| Volvo S60 2.4 (5L-2,435-170-4A) | 11,2 | Б |
| Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5A) | 11,3 | Б |
| Volvo S60 2.5T AWD (5L-2,521-210-5M) | 10,6 | Б |
| Volvo S70 2.0i 10V (5L-1,984-126-4A) | 10,4 | Б |
| Volvo S70 2.5i (5L-2,435-170-5M) | 10,0 | Б |
| Volvo S80 2.4 (5L-2,435-170-5A) | 10,7 | Б |
| Volvo S80 2.4i (5L-2,435-170-5M) | 9,4 | Б |
| Volvo S80 2.8 T6 (6L-2,783-272-4A) | 12,7 | Б |
| Volvo S90 3.0 (6L-2,922-204-4A) | 12,5 | Б |
| Volvo S90 3.0 (6L-2,922-184-5M) | 11,5 | Б |
| Volvo S90 3.0i (6L-2,922-180-5M) | 11,8 | Б |
| Volvo V70 2.5L (5L-2,435-144-5M) | 10,4 | Б |
| Volvo V70 2.5T AWD (5L-2,435-193-4A) | 12,2 | Б |
| Volvo V70 XC 2.4 (5L-2,435-200-5A) | 11,8 | Б |
| Volvo XC 90 2.5 (5L-2,521-210-5A) | 13,9 | Б |

Информация об изменениях:

Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. N НА-80-р в подпункт 7.2.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Audi |  |  |  |  |  |
| 1 | А3 1.4TFSI | 4L | 125 | 1,390 | 7DSG | 6,1 |
| 2 | A4 1.8 | 4L | 163 | 1,781 | 5M | 9,1 |
| 3 | A4 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 7,7 |
| 4 | A4 1.8T quattro | 4L | 163 | 1,781 | 6М | 9,3 |
| 5 | A4 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | CVT | 8,3 |
| 6 | A4 1.8 TFSI Avant | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 8,1 |
| 7 | A4 1.8 TFSI quattro | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 8 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 10,1 |
| 9 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | 5 М | 8,7 |
| 10 | A4 2.0 | 4L | 131 | 1,984 | CVT | 8,3 |
| 11 | A4 2.0 Avant | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 9,8 |
| 12 | A4 2.0 Limousine | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 9,0 |
| 13 | A4 2.0 TFSI | 4L | 200 | 1,984 | 6М | 8,8 |
| 14 | A4 2.0 TDI | 4L | 143 | 1,968 | CVT | 5,9D |
| 15 | A4 2.4 | 6V | 170 | 2,393 | CVT | 10,9 |
| 16 | A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 8,7 |
| 17 | A6 1.8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,6 |
| 18 | A6 2.0 FSI | 4L | 170 | 1,984 | 6М | 8,9 |
| 19 | A6 2.0 FSI quattro | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 9,0 |
| 20 | A6 2.8 FSI | 6V | 190 | 2,773 | CVT | 9,4 |
| 21 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 220 | 2,773 | 6A | 10,6 |
| 22 | A6 2.0 TFSI | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 8,7 |
| 23 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 10,7 |
| 24 | A6 2.4 | 6V | 177 | 2,393 | 7А | 11,0 |
| 25 | A6 2.4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5M | 11,7 |
| 26 | A6 2.4 quattro | 6V | 177 | 2,393 | 6М | 11,3 |
| 27 | A6 2.8 FSI quattro | 6V | 210 | 2,773 | 6А | 11,0 |
| 28 | A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 6V | 204 | 2,773 | 7DSG | 9,9 |
| 29 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 12,1 |
| 30 | A6 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 5M | 10,9 |
| 31 | A6 3.0 quattro | 6V | 218 | 2,976 | 5A | 12,9 |
| 32 | A6 3.0 quattro | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,3 |
| 33 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 310 | 2,995 | 7DSG | 9,1 |
| 34 | A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,0 |
| 35 | A6 3.0 TD quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 9,4D |
| 36 | A6 3.2 FSI | 6V | 255 | 3,123 | CVT | 10,2 |
| 37 | A6 3.2 FSI quattro | 6V | 249 | 3,123 | 6A | 11,8 |
| 38 | A6 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6А | 13,3 |
| 39 | A6 Allroad 3.2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6А | 12,0 |
| 40 | A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 6A | 11,3 |
| 41 | A8 2.8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,6 |
| 42 | A8 3.0 TDI quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 10,0D |
| 43 | A8L 3.0 | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,3 |
| 44 | A8L 3.0 | 6V | 218 | 2,976 | CVT | 11,8 |
| 45 | A8L 3.2 | 6V | 260 | 3,123 | CVT | 10,3 |
| 46 | A8L 3.2 FSI quattro | 6V | 260 | 3,123 | 6А | 11,8 |
| 47 | A8 3.7 quattro | 8V | 280 | 3,697 | 6A | 12,8 |
| 48 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 12,9 |
| 49 | A8 4.2 FSI quattro | 8V | 371 | 4,163 | 8A | 11,5 |
| 50 | A8L 4.2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,7 |
| 51 | A8L 6.0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 16,2 |
| 52 | A8L 6.0 quattro (брон.) | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 |
| 53 | A8L 3.2 FSI | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 12,5 |
| 54 | A8L 3.0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 8A | 11,3 |
| 55 | A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 6V | 250 | 2,967 | 8A | 8,4D |
| 56 | A8L 4.2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,6 |
| 57 | A8L 6.3 W12 quattro | 12W | 500 | 6,299 | 8A | 15,4 |
| 58 | Q5 2.0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 9,0 |
| 59 | Q7 3.0 | 6V | 272 | 2,995 | 8A | 12,0 |
| 60 | Q5 3.0 TDI quattro | 6V | 240 | 2,967 | 7DSG | 7,8D |
| 61 | Q7 3.6 quattro | 6V | 280 | 3,597 | 6A | 14,1 |
| 62 | Q7 4.2 quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 14,9 |
| 63 | Q7 4.2 TDI quattro | 8V | 340 | 4,134 | 8A | 11,3D |
| 64 | S6 4.2 quattro | 8V | 340 | 4,172 | 5А | 15,8 |
| 65 | S6 5.2 quattro | 10V | 435 | 5,204 | 6A | 17,1 |
| 66 | S8 5.2 quattro | 10V | 450 | 5,204 | 6A | 16,4 |
|  | BMW |  |  |  |  |  |
| 67 | 316i | 4L | 115 | 1,796 | 5M | 7,7 |
| 68 | 320i | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,2 |
| 69 | 320i touring | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,8 |
| 70 | 320iA(E46) | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 |
| 71 | 325iXA Touring 4WD | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 11,3 |
| 72 | 330Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,6 |
| 73 | 330XD | 6L | 204 | 2,993 | 5A | 9.6D |
| 74 | 520D | 4L | 184 | 1,995 | 8A | 6,3D |
| 75 | 520i | 6L | 170 | 2,171 | 6M | 9,3 |
| 76 | 520i | 4L | 170 | 1,995 | 6A | 8,8 |
| 77 | 520i | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,3 |
| 78 | 520i A | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 |
| 79 | 520i A | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,1 |
| 80 | 523i | 6L | 177 | 2,497 | 6М | 9,3 |
| 81 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6M | 8,6 |
| 82 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6A | 9,1 |
| 83 | 523i | 6L | 204 | 2,497 | 8A | 9,9 |
| 84 | 523i | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,7 |
| 85 | 525Xi | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 |
| 86 | 525i | 6L | 192 | 2,464 | 6М | 10,2 |
| 87 | 525i | 6L | 218 | 2,996 | 6M | 9,5 |
| 88 | 525i E60 | 6L | 218 | 2,497 | 6М | 9,5 |
| 89 | 525i xDrive | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 |
| 90 | 525d xDrive | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,4D |
| 91 | 525d xDrive (St-St) | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,0D |
| 92 | 525i A | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 |
| 93 | 525Xi A | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 10,2 |
| 94 | 528i | 6L | 258 | 2,996 | 8A | 9,5 |
| 95 | 528i (St-St) | 4L | 245 | 1,997 | 8A | 9,0 |
| 96 | 528i xDrive | 6L | 245 | 1,997 | 8A | 9,4 |
| 97 | 530D | 6L | 235 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 98 | 530D | 6L | 245 | 2,993 | 8A | 7,4D |
| 99 | 530D | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 6,7D |
| 100 | 530D xDrive (St-St) | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 7,2D |
| 101 | 530i xDrive | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 11,8 |
| 102 | 530i A | 6L | 272 | 2,996 | 6А | 10,1 |
| 103 | 530Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6M | 10,6 |
| 104 | 530Xi | 6L | 258 | 2,996 | 6M | 10,3 |
| 105 | 535D Grand Turismo 3,0 TD | 6L | 299 | 2,993 | 8A | 8,3D |
| 106 | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8А | 11,7 |
| 107 | 540i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 11,8 |
| 108 | 730i A | 6L | 258 | 2,996 | 6A | 11,6 |
| 109 | 730LD | 6L | 245 | 2,993 | 6A | 8,7D |
| 110 | 740d xDrive (St-St) | 6L | 313 | 2,993 | 8A | 8,1D |
| 111 | 740i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 12,4 |
| 112 | 750Li A | 8V | 367 | 4,779 | 6А | 12,8 |
| 113 | 750Li xDrive | 8V | 408 | 4,395 | 6А | 13,9 |
| 114 | 750Li xDrive (St-St) | 8V | 449 | 4,395 | 8A | 12,8 |
| 115 | 750Li A | 6L | 326 | 2,979 | 6A | 11,9 |
| 116 | X5 3.0 | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 12,6 |
| 117 | X5 | 8V | 286 | 4,398 | 5А | 15,6 |
| 118 | X5 4.8 | 8V | 355 | 4,799 | 6А | 15,3 |
| 119 | X5 xDrive 35i | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 12,3 |
| 120 | X5 xDrive | 8V | 407 | 4,395 | 8A | 15,0 |
|  | Citroen |  |  |  |  |  |
| 121 | Berlingo 1.6 | 4L | 90 | 1,587 | 5М | 9,3 |
| 122 | Berlingo 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5М | 8,7 |
| 123 | Berlingo 1.6 HDi | 4L | 92 | 1,560 | 5М | 6,4D |
| 124 | Berlingo 1.9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,6D |
| 125 | Berlingo II Multispace 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5М | 9,1 |
| 126 | C3 Picasso 1.4 | 4L | 95 | 1,397 | 5M | 7,9 |
| 127 | C4 1.6i | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 |
| 128 | C5 2.0 | 4L | 143 | 1,997 | 4А | 9,4 |
| 129 | Xsara Picasso 1.6 | 4L | 110 | 1,587 | 5М | 8,3 |
|  | Chevrolet |  |  |  |  |  |
| 130 | Astro Van 4.3 AWD | 6V | 193 | 4,295 | 4A | 20,0 |
| 131 | Aveo 1.2 | 4L | 72 | 1,15 | 5М | 7,1 |
| 132 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 5М | 7,9 |
| 133 | Aveo 1.4 | 4L | 94 | 1,399 | 4A | 8,5 |
| 134 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 5M | 6,9 |
| 135 | Aveo 1.4 | 4L | 101 | 1,399 | 4A | 7,7 |
| 136 | Captiva 2.4 4WD | 4L | 136 | 2,405 | 5М | 10,6 |
| 137 | Captiva 3.2 4WD | 6V | 230 | 3,195 | 5A | 12,9 |
| 138 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 139 | Cruze 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 6A | 8,7 |
| 140 | Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6A | 9,1 |
| 141 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 5M | 8,2 |
| 142 | Cruze 1.8 | 4L | 141 | 1,796 | 6A | 9,5 |
| 143 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5M | 9,0 |
| 144 | Epica 2.0 | 6L | 144 | 1,993 | 5А | 9,5 |
| 145 | Epica 2.5 | 6L | 156 | 2,492 | 5А | 10,3 |
| 146 | Evanda 2.0 | 4L | 131 | 1,998 | 5М | 9,8 |
| 147 | Express G1500 AWD | 8V | 295 | 5,326 | 4A | 17,3 |
| 148 | Express Van 1500 5.3 4WD | 8V | 299 | 5,327 | 4A | 17,6 |
| 149 | Express G1500 5.3 AWD | 8V | 314 | 5,328 | 4A | 20,5 |
| 150 | Lacetti 1.4 | 4L | 95 | 1,399 | 5М | 7,7 |
| 151 | Lacetti 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,5 |
| 152 | Lacetti 1.6 Wagon | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 |
| 153 | Lacetti 1.8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,0 |
| 154 | Rezzo 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5М | 9,2 |
| 155 | Spark 1.0 | 4L | 68 | 0,995 | 5M | 6,1 |
| 156 | Suburban 8.1 4WD (брон.) | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 |
| 157 | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 4A | 17,2 |
| 158 | Tahoe 5.3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,5 |
| 159 | TrailBlazer 4.2 4WD | 6L | 295 | 4,157 | 4A | 13,9 |
| 160 | Viva 1.8 | 4L | 125 | 1,796 | 5М | 8,6 |
|  | Chery |  |  |  |  |  |
| 161 | Chery A15 Amulet | 4L | 88 | 1,596 | 5М | 7,7 |
| 162 | Chery Fora (A21) 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,3 |
| 163 | Chery Tiggo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5М | 8,9 |
| 164 | Chery Tiggo 2.0 4WD | 4L | 136 | 1,971 | 5М | 9,8 |
| 165 | Chery Tiggo 2.4 4WD | 4L | 129 | 2,351 | 5M | 11,0 |
| 847 | Chevrolet Cruze 2.0TD | 4L | 163 | 1,998 | 6M | 7,1D |
| 846 | Chevrolet Cruze 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5M | 7,8 |
|  | Chrysler |  |  |  |  |  |
| 166 | 300C 2.7 | 6V | 193 | 2,736 | 4А | 12,0 |
| 167 | 300C 2.7 | 6V | 177 | 2,736 | 4А | 12,5 |
| 168 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 4А | 13,0 |
| 169 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5А | 12,7 |
| 170 | 300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 |
| 171 | 300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 |
| 172 | Grand Voyager 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4А | 10,6D |
| 173 | Grand Voyager LTD 2.8 TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D |
| 174 | Grand Voyager 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 |
| 175 | Voyager 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 |
|  | Cadillac |  |  |  |  |  |
| 176 | Escalade 6.2 4WD | 8V | 409 | 6,199 | 6A | 18,9 |
| 177 | Seville STS 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,6 |
|  | Daewoo |  |  |  |  |  |
| 178 | Leganza 2.2 CDX | 4L | 136 | 2,198 | 4A | 11,0 |
| 179 | Matiz 1.0 | 4L | 63 | 0,995 | 5M | 6,8 |
| 180 | Nexia 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,7 |
| 181 | Nexia 1.5 | 4L | 80 | 1,498 | 5M | 7,6 |
| 182 | Nexia 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 |
| 183 | Winstorm 2.0 TD 4WD | 4L | 150 | 1,991 | 5A | 9,1D |
|  | Dodge |  |  |  |  |  |
| 184 | Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 |
| 185 | Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 |
| 186 | Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 |
|  | Infiniti |  |  |  |  |  |
| 187 | FX35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,8 |
| 188 | FX37 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 14,0 |
| 189 | M35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 5А | 14,3 |
| 190 | M37 3,7 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 12,4 |
| 191 | QX56 AWD | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 19,5 |
| 192 | G35 Sport 4WD | 6V | 315 | 3,498 | 5А | 14,6 |
| 193 | M35 Elite AWD | 6V | 280 | 3,498 | 5А | 14,0 |
| 194 | FX35 Premium AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7А | 13,6 |
| 195 | QX 56 AWD | 8V | 325 | 5,551 | 5А | 17,6 |
|  | Fiat |  |  |  |  |  |
| 196 | Albea 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 7,5 |
| 197 | Doblo 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,4 |
| 198 | Doblo Panorama 1.4 | 4L | 77 | 1,368 | 5M | 8,3 |
| 199 | Linea 1.4 T | 4L | 120 | 1,368 | 6M | 7,7 |
|  | Ford |  |  |  |  |  |
| 200 | C-Max 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,1 |
| 201 | C Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,7 |
| 202 | C-Max 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
| 203 | Endeavour 3.0 TDCI | 4L | 156 | 2,953 | 5A | 10,5D |
| 204 | Escape 2.3 4WD | 4L | 155 | 2,261 | 4A | 12,4 |
| 205 | Escape 2.3 4WD | 4L | 145 | 2,261 | 4A | 12,2 |
| 206 | Expedition 5.4 4WD | 8V | 304 | 5,403 | 4A | 19,1 |
| 207 | Explorer 4.0 4WD | 6V | 213 | 4,009 | 5А | 15,3 |
| 208 | Explorer 4.6 4WD | 8V | 296 | 4,601 | 6A | 17,5 |
| 209 | Fiesta 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5M | 7,1 |
| 210 | Focus 1.6 | 4L | 86 | 1,596 | 5M | 7,1 |
| 211 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 4A | 8,3 |
| 212 | Focus 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,8 |
| 213 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 100 | 1,596 | 4А | 8,3 |
| 214 | Focus 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 215 | Focus 1,6 Station Wagon | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 216 | Focus 1.6 Station Wagon | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,5 |
| 217 | Focus 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 8.0 |
| 218 | Focus 1.8 StationWagon | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 8,1 |
| 219 | Focus 1.8 TD | 4L | 115 | 1,753 | 5М | 6,9D |
| 220 | Focus 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4А | 9,1 |
| 221 | Focus II 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5M | 7,7 |
| 222 | Focus III 1.6 | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,2 |
| 223 | Focus III 1.6 Trend Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
| 224 | Focus III 1.6 Wagon | 4L | 105 | 1,596 | 5M | 7,3 |
| 225 | Focus II 1.6 | 4L | 115 | 1,596 | 5M | 7,6 |
| 226 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,6 |
| 227 | Focus III 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 7,3 |
| 228 | Focus III 1.6 Kombi | 4L | 125 | 1,596 | 6PS | 7,7 |
| 229 | Focus II 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5М | 7,9 |
| 230 | Focus II 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,2 |
| 231 | Ford Explorer 3.5 AWD | 6V | 294 | 3,496 | 6A | 13,6 |
| 232 | Focus III 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,0 |
| 233 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 4A | 9,2 |
| 234 | Focus 2.0 Station Wagon | 4L | 145 | 1,999 | 5М | 8,2 |
| 235 | Focus III 2,0 | 4L | 150 | 1,999 | 6PS | 7,8 |
| 236 | Focus III 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 5M | 8,3 |
| 237 | Fusion 1.4 | 4L | 80 | 1,388 | 5М | 7,3 |
| 238 | Fusion 1.6 | 4L | 100 | 1,596 | 5М | 7,4 |
| 239 | Galaxy 1.8 TDCi | 4L | 125 | 1,753 | 6M | 7,0D |
| 240 | Galaxy 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 8,9 |
| 241 | Galaxy 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,947 | 6A | 8,2D |
| 242 | Galaxy 2.0 TDCi | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,7D |
| 243 | Galaxy 2.3 4WD | 4L | 140 | 2,295 | 5M | 11,2 |
| 244 | Galaxy 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,1 |
| 245 | Maverick XLT 3.0 | 6V | 203 | 2,967 | 4A | 13,8 |
| 246 | Mondeo 1.6 | 4L | 120 | 1,596 | 5M | 7,5 |
| 247 | Mondeo 1.6 | 4L | 125 | 1,596 | 5M | 8,0 |
| 248 | Mondeo 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,5 |
| 249 | Mondeo 2.0 StationWagon | 4L | 145 | 1,999 | 5М | 8,2 |
| 250 | Mondeo 2.0 | 4L | 200 | 1,999 | 6PS | 8,7 |
| 251 | Mondeo 2.0 | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 8,9 |
| 252 | Mondeo 5D 2.0 T | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 8,3 |
| 253 | Mondeo 2.0 D | 4L | 130 | 1,997 | 6А | 7,3D |
| 254 | Mondeo 2.0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6А | 7,4D |
| 255 | Mondeo 2,0 TD | 4L | 140 | 1,997 | 6M | 7,3D |
| 256 | Mondeo 2.0 TDСi | 4L | 140 | 1,997 | 6М | 7,4D |
| 257 | Mondeo 2.2 D | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 6,5D |
| 258 | Mondeo 2.3 | 4L | 160 | 2,261 | 6A | 11,0 |
| 259 | Mondeo 2.5 | 6V | 170 | 2,495 | 6М | 10,3 |
| 260 | Mondeo 2.5 Т | 5L | 220 | 2,521 | 6М | 10,0 |
| 261 | Mondeo 3.0 | 6V | 204 | 2,967 | 6M | 10,9 |
| 262 | Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD | 4L | 143 | 2,499 | 5A | 12,2D |
| 263 | Ranger 2.2 TD 4WD | 4L | 150 | 2,198 | 6M | 9,3D |
| 264 | S-Max 2.3 | 4L | 161 | 2,261 | 6A | 10,8 |
| 265 | S-Max 2.5 T | 5L | 220 | 2,521 | 6M | 10,3 |
| 266 | Tourneo 1.8 TDCi | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,5D |
| 267 | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 75 | 1,753 | 5M | 7,6D |
| 268 | Tourneo Connect 1,8 TDCi | 4L | 90 | 1,753 | 5M | 8,0D |
| 269 | Tourneo Connect 1.8 D | 4L | 110 | 1,753 | 5M | 7,7D |
|  | GMC |  |  |  |  |  |
| 270 | GMC Savana 2500 6,0 | 8V | 323 | 5,967 | 4A | 19,3D |
|  | Great Wall |  |  |  |  |  |
| 271 | CC 6460 KM27 2,0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5M | 11,0 |
| 272 | CC 6460 2.2 4WD | 4L | 105 | 2,237 | 5М | 11,2 |
| 273 | CC1021LR | 4L | 105 | 2,237 | 5M | 11,4 |
| 274 | Hover H3 2.0 4WD | 4L | 122 | 1,997 | 5М | 11,7 |
| 275 | Hover 2.4 4WD | 4L | 127 | 2,351 | 5М | 11,6 |
| 276 | Hover H5 2,4 4WD | 4L | 136 | 2,378 | 5M | 10,9 |
|  | Honda |  |  |  |  |  |
| 277 | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,998 | 5М | 8,7 |
| 278 | Accord 2.0 | 4L | 155 | 1,997 | 5A | 9,3 |
| 279 | Accord 2.4 | 4L | 201 | 2,354 | 5A | 10,3 |
| 280 | Accord 2.4 | 4L | 190 | 2,354 | 5A | 10,2 |
| 838 | Honda Accord IX 2.4 | 4L | 180 | 2,356 | 5A | 9,7 |
| 281 | Civic 1.6 | 4L | 110 | 1,590 | 5M | 7,7 |
| 282 | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,799 | 6M | 7,9 |
| 283 | Civic 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | 5A | 8,5 |
| 284 | CR-V 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,997 | 6M | 9,6 |
| 285 | CR-V 2.4 4WD | 4L | 166 | 2,354 | 5A | 10,6 |
| 286 | Legend V6 3.5 SH-AWD | 6V | 295 | 3,471 | 5A | 12,8 |
| 287 | Pilot 3.5 4WD | 6V | 257 | 3,471 | 5A | 14,0 |
| 880 | Honda CR-V 2.4 4WD | 4L | 185 | 2,354 | 5A | 10,9 |
|  | Hyundai |  |  |  |  |  |
| 288 | Accent 1.5 | 4L | 90 | 1,495 | 5М | 7,8 |
| 289 | Accent 1.5 | 4L | 102 | 1,495 | 5М | 7,9 |
| 290 | Hyundai Elantra 1.8 | 4L | 150 | 1,797 | 6А | 8,2 |
| 291 | Elantra 1.6 | 4L | 107 | 1,599 | 5M | 8,1 |
| 292 | Elantra 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,3 |
| 293 | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 4А | 8,8 |
| 294 | Elantra 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 5М | 7,6 |
| 295 | Elantra 1.8 GLS | 4L | 132 | 1,796 | 4А | 9,0 |
| 296 | Genesis 3.8 | 6V | 290 | 3,778 | 6A | 12,9 |
| 297 | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,3 |
| 298 | Getz 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,0 |
| 299 | Grandeur 2.7 GLS | 6V | 192 | 2,656 | 5А | 11,1 |
| 300 | Grandeur 3.0 | 6V | 250 | 2,999 | 6A | 11,2 |
| 301 | H1 2.4 MPI | 4L | 174 | 2,359 | 4A | 14,0 |
| 302 | H1 2.5 TD 4WD | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 12.1D |
| 303 | H1 2.5 CRDi | 4L | 116 | 2,497 | 6M | 9,2D |
| 304 | H1 2.5 TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 10,4D |
| 305 | i30 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 6,9 |
| 306 | i30 1.6 GL | 4L | 125 | 1,591 | 5M | 7,5 |
| 307 | i30 1.6 GLS | 4L | 126 | 1,591 | 4A | 8,3 |
| 308 | iX35 2.0 GLS 4WD Comfort | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,1 |
| 309 | IX55 3.8 4WD | 6V | 264 | 3,778 | 6A | 14,2 |
| 310 | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 4A | 9,2 |
| 311 | Matrix 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 5М | 8,8 |
| 312 | NF 2.0 GL | 4L | 145 | 1,998 | 5М | 8,6 |
| 313 | NF 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 9,4 |
| 314 | NF 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5М | 8,8 |
| 315 | NF 2.4 GLS | 4L | 174 | 2,359 | 5A | 10,6 |
| 316 | NF Sonata 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 9,8 |
| 317 | Sanata Fe 2.2 D 4WD | 4L | 150 | 2,188 | 5A | 9,6D |
| 318 | Santa Fe 2.2 TD 4WD | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 8,5D |
| 319 | Santa Fe 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
| 320 | Santa Fe 2.7 GLS 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 5M | 10,9 |
| 321 | Santa Fe 2.7 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 4А | 12,0 |
| 322 | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
| 323 | Solaris 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 4A | 7,5 |
| 324 | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
| 325 | Solaris 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 4A | 8,1 |
| 326 | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6M | 9,3 |
| 327 | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,975 | 5M | 9,4 |
| 328 | Sonata 2.0 | 4L | 137 | 1,997 | 4А | 10,7 |
| 329 | Sonata 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 9,0 |
| 330 | Sonata 2.4 MPI | 4L | 178 | 2,359 | 6A | 9,6 |
| 331 | Sonata 2.7 | 6V | 172 | 2,657 | 5М | 10,4 |
| 332 | Sonata V 2.7 | 6V | 178 | 2,656 | 4A | 11,2 |
| 333 | Starex 2.5 D | 4L | 100 | 2,476 | 5М | 10,5D |
| 334 | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 5M | 9,5 |
| 335 | Trajet 2.0 | 4L | 140 | 1,975 | 4А | 10,5 |
| 336 | Tucson 2.0 GL 2WD | 4L | 141 | 1,975 | 5М | 9,0 |
| 337 | Tucson 2.0 CRDI 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D |
| 338 | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 7,9 |
| 339 | Verna 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,2 |
|  | Jeep |  |  |  |  |  |
| 340 | Commander 4.7 4WD | 8V | 231 | 4,701 | 5A | 18,1 |
| 341 | Grand Cherokee Laredo 3.6 4 WD | 6V | 286 | 3,604 | 5A | 15,2 |
|  | Jaguar |  |  |  |  |  |
| 342 | Jaguar XJ 5.0 АИ-98 | 8V | 470 | 5,000 | 6A | 14,1 |
| 343 | S-Type 2,5 | 6V | 200 | 2,497 | 6A | 11,0 |
| 344 | XF 4,2 | 8V | 298 | 4,196 | 6A | 13,2 |
|  | KIA |  |  |  |  |  |
| 345 | Carens 2.0 | 4L | 145 | 1,998 | 5M | 9,4 |
| 346 | Carnival 2.7 | 6V | 189 | 2,656 | 4А | 13,2 |
| 347 | Carnival 2.9 D | 4L | 185 | 2,902 | 5М | 9,5D |
| 348 | Carnival 2.9 TD | 4L | 185 | 2,902 | 5A | 10,0D |
| 349 | Ceed 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5М | 7,8 |
| 350 | Ceed 1.4 SW | 4L | 109 | 1,396 | 5М | 7,9 |
| 351 | Ceed 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,0 |
| 352 | Ceed 1.6 SW | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 8,4 |
| 353 | Ceed 2,0 | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,7 |
| 354 | Ceed 2.0 SW | 4L | 143 | 1,975 | 4A | 8,8 |
| 355 | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5М | 8,3 |
| 356 | Cerato 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 4А | 8,8 |
| 357 | Cerato 1.6 | 4L | 122 | 1,591 | 5М | 8,1 |
| 358 | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6A | 8,2 |
| 359 | Cerato 1.6 | 4L | 126 | 1,591 | 6M | 7,6 |
| 360 | Magentis 2.0 | 4L | 144 | 1,998 | 5М | 8,5 |
| 361 | Magentis 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5M | 8,3 |
| 362 | Magentis 2.7 | 6V | 188 | 2,657 | 5А | 10,4 |
| 363 | Mohave (HM) 3.8 4WD | 6V | 275 | 3,778 | 5A | 14,7 |
| 364 | Opirus 3.8 | 6V | 266 | 3,778 | 5A | 12,1 |
| 365 | Optima 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,999 | 6A | 9,0 |
| 366 | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5М | 7,4 |
| 367 | Rio 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,6 |
| 368 | Rio 1.4 MPI | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 |
| 369 | Rio 1.6 | 4L | 115 | 1,599 | 4А | 8,1 |
| 370 | Rio 1.6 MPI | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 |
| 371 | Sorento 2.5 TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 9.6D |
| 372 | Sorento 2.2D XM | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 9,3D |
| 373 | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 |
| 374 | Sorento 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6M | 10,5 |
| 375 | Sorento 3.3 4WD | 6V | 247 | 3,342 | 5А | 12,8 |
| 376 | Sorento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 5А | 13,1 |
| 384 | Sоrento 3.5 | 6V | 195 | 3,497 | 4А | 13,7 |
| 377 | Soul 1.6 | 4L | 124 | 1,591 | 5M | 8,0 |
| 378 | Spectra 1.6 | 4L | 101 | 1,594 | 4А | 8,9 |
| 379 | Spectra 1.6 | 4L | 102 | 1,594 | 5М | 8,2 |
| 380 | Sportage 2.0 4WD | 4L | 141 | 1,975 | 5M | 10,4 |
| 381 | Sportage 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 10,3 |
| 382 | Sportage 2.0 D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4А | 9,3D |
| 383 | Sportage 2.0 D 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 5М | 8,8D |
| 861 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6A | 8,3D |
| 839 | Kia Optima 2.4 | 4L | 180 | 2,359 | 6A | 9,9 |
| 862 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 184 | 1,995 | 6M | 7,5D |
| 863 | KIA Sportage 2.0TD 4WD | 4L | 136 | 1,995 | 6M | 6,7D |
|  | Lexus |  |  |  |  |  |
| 385 | ES 350 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,8 |
| 386 | GS 300 | 6V | 249 | 2,995 | 6А | 11,1 |
| 387 | GS 350 AWD | 6V | 307 | 3,456 | 6A | 12,1 |
| 388 | GS 430 | 8V | 283 | 4,293 | 6A | 13,1 |
| 389 | GS 450h | 6V | 296 | 3,456 | CVT | 9,4 |
| 390 | GX 460 AWD | 8V | 296 | 4,608 | 6A | 16,7 |
| 391 | GX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5А | 17,0 |
| 392 | IS 250 | 6V | 208 | 2,500 | 6A | 11,0 |
| 393 | LS460 | 8V | 380 | 4,608 | 8А | 11,7 |
| 394 | LS460L AWD | 8V | 367 | 4,608 | 8А | 13,5 |
| 395 | LS 600hL | 8V | 394 | 4,969 | CVT | 12,0 |
| 396 | LX 470 AWD | 8V | 238 | 4,664 | 5А | 17,7 |
| 397 | LX 570 AWD | 8V | 367 | 5,663 | 6A | 18,4 |
| 398 | RX 330 AWD | 6V | 230 | 3,302 | 5А | 13,2 |
| 399 | RX 350 AWD | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 12,9 |
| 400 | RX 350 AWD | 6V | 276 | 3,456 | 5A | 13,2 |
| 401 | RX 450h AWD | 6V | 249 | 3,456 | CVT | 10,5 |
|  | Mazda |  |  |  |  |  |
| 402 | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 4А | 8,6 |
| 403 | 3 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,0 |
| 404 | 3 2.0 | 4L | 150 | 1,999 | 6M | 8,5 |
| 405 | 5 2.0 | 4L | 144 | 1,999 | 5A | 9,4 |
| 406 | 5 2.0 | 4L | 145 | 1,999 | 5M | 9,1 |
| 407 | 6 1.8 | 4L | 120 | 1,798 | 5M | 8,9 |
| 408 | 6 2.0 | 4L | 147 | 1,999 | 6М | 9,1 |
| 409 | 6 2.3 | 4L | 166 | 2,261 | 5A | 9,7 |
| 410 | 6 2.5 | 4L | 170 | 2,488 | 6М | 8,7 |
| 411 | CX-7 2.3 T 4WD | 4L | 238 | 2,261 | 6A | 13,0 |
| 412 | CX-9 3.7 4WD | 6V | 277 | 3,726 | 6A | 14,0 |
| 413 | MPV 2.3 | 4L | 141 | 2,261 | 5M | 11,2 |
| 840 | Mazda CX-5 2.0 4WD | 4L | 165 | 1,997 | 6A | 8,5 |
|  | Mercedes-Benz |  |  |  |  |  |
| 414 | A150 | 4L | 95 | 1,498 | CVT | 6,8 |
| 415 | A170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,3 |
| 416 | B170 | 4L | 116 | 1,699 | CVT | 7,5 |
| 417 | B200 | 4L | 136 | 2,037 | CVT | 7,8 |
| 418 | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 5A | 9,0 |
| 419 | C180K | 4L | 156 | 1,796 | 6M | 8,6 |
| 420 | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 5А | 9,2 |
| 421 | C200K | 4L | 184 | 1,796 | 6M | 8,8 |
| 422 | С200 CGI | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,3 |
| 423 | C230 | 6V | 204 | 2,496 | 7А | 9,9 |
| 424 | C240 2.6 4Matic | 6V | 170 | 2,597 | 5A | 12,1 |
| 425 | C250 CGI 1.8 | 4L | 204 | 1,796 | 5А | 9,1 |
| 426 | C280 4Motion | 6V | 231 | 2,997 | 5А | 11,2 |
| 427 | CL 600 | 12V | 517 | 5,513 | 5А | 18 |
| 428 | CLS 350 | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 10,9 |
| 429 | E200CGI 1.8 | 4L | 184 | 1,796 | 5А | 9,2 |
| 430 | E200CGI Bluefficiency (St-St) | 4L | 184 | 1,796 | 7A | 8,8 |
| 431 | E230 | 6V | 204 | 2,496 | 7А | 10,3 |
| 432 | E250 2.1CDI | 4L | 204 | 2,143 | 5А | 7,9D |
| 433 | E250 CGI | 4L | 204 | 1,796 | 7A | 7,9 |
| 434 | E280 3.0 | 6V | 231 | 2,996 | 7А | 10,2 |
| 435 | E280 4Matic | 6V | 231 | 2,997 | 5А | 12,3 |
| 436 | E300 | 6L | 231 | 2,996 | 7A | 10,5 |
| 437 | E320 CDI | 6L | 204 | 3,227 | 5A | 8,8D |
| 438 | E350 | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,1 |
| 439 | E350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7A | 11,3 |
| 440 | E350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,1 |
| 441 | E350 4Matic Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,6 |
| 442 | E350 CDI Bluefficiency (St-St) | 6V | 231 | 2,987 | 7A | 8,2D |
| 443 | G500 4Matic | 8V | 296 | 4,966 | 7А | 16,5 |
| 444 | G500 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 17,4 |
| 445 | G500L 4Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7А | 17,9 |
| 446 | GL 500 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7А | 16,1 |
| 447 | GL350 CDI 4Matic | 6V | 224 | 2,987 | 7А | 10,3D |
| 448 | GL450 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7А | 15,0 |
| 449 | GLK 280 4Matic | 6V | 231 | 2,996 | 7А | 11,6 |
| 450 | GLK 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,3 |
| 451 | ML 350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,9 |
| 452 | ML 350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7А | 11,5 |
| 453 | ML 500 4Matic | 8V | 306 | 4,966 | 7А | 15,0 |
| 454 | ML 500 4 Matic | 8V | 388 | 5,461 | 7A | 14,6 |
| 455 | R350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 12,9 |
| 456 | S350 4Matic | 6V | 272 | 3,498 | 7А | 11,8 |
| 457 | S350 4Matic | 6V | 306 | 3,498 | 7А | 11,4 |
| 458 | S350L Bluefficiency (St-St) | 6V | 306 | 3,498 | 7A | 10,9 |
| 459 | S430 4Matic | 8V | 279 | 4,266 | 5A | 14,2 |
| 460 | S450L 4Matic | 8V | 340 | 4,664 | 7А | 13,1 |
| 461 | S500L 4Matic | 8V | 388 | 5,462 | 7A | 14,2 |
| 462 | S500 4Matic Bluefficiency (St-St) | 8V | 435 | 4,663 | 7A | 12,6 |
| 463 | S500L 4Matic | 8V | 306 | 4,996 | 6A | 15,0 |
| 464 | S600 | 12V | 517 | 5,513 | 7А | 15,7 |
| 465 | S600 | 12V | 500 | 5,513 | 5А | 16,8 |
| 466 | S600 (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 7А | 20,0 |
| 467 | S600L (бронир.) | 12V | 517 | 5,513 | 5A | 22,0 |
| 468 | Viano 2.2 CDI | 4L | 150 | 2,148 | 5А | 10,5D |
| 841 | Mercedes-Benz E400 4Matic (St-St) | 6V | 333 | 2,996 | 7A | 9,9 |
| 469 | Viano 3.2 | 6V | 218 | 3,199 | 5A | 13,8 |
| 868 | Mitsubishi Outlander 2.0 | 4L | 147 | 1,998 | 5M | 8,8 |
| 869 | Mitsubishi Outlander 2.0 4WD | 4L | 146 | 1,998 | CVT | 9,2 |
| 870 | Mitsubishi Outlander 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,36 | CVT | 9,5 |
|  | Lifan |  |  |  |  |  |
| 470 | Lifan 620 Solano 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,2 |
| 471 | Lifan Breez 1.6 | 4L | 106 | 1,587 | 5M | 8,1 |
|  | Mitsubishi |  |  |  |  |  |
| 472 | ASX 1.8 | 4L | 140 | 1,798 | CVT | 8,5 |
| 473 | Colt 1.3 Invite | 4L | 95 | 1,332 | 6М | 6,5 |
| 474 | Delica 3.0 4WD | 6V | 185 | 2,972 | 4A | 14,5 |
| 475 | Galant 2.4 | 4L | 158 | 2,378 | 4А | 10,8 |
| 476 | Grandis 2.4 | 4L | 165 | 2,378 | 5М | 10,2 |
| 477 | L200 2.5 TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 5M | 9,8D |
| 478 | L200 2.5 TD 4WD | 4L | 136 | 2,477 | 4A | 11,0D |
| 479 | Lancer 1.4 | 4L | 82 | 1,299 | 5М | 7,6 |
| 480 | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
| 481 | Lancer 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 5M | 7,7 |
| 482 | Lancer 2.0 | 4L | 135 | 1,997 | 5М | 9,2 |
| 483 | Lancer X 1.5 | 4L | 109 | 1,499 | 4A | 8,5 |
| 484 | Lancer X 1.8 | 4L | 143 | 1,798 | 5М | 8,6 |
| 485 | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | CVT | 9,7 |
| 486 | Lancer X 2.0 | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,2 |
| 487 | Outlander 2.0 XL 2WD | 4L | 147 | 1,998 | CVT | 8,6 |
| 488 | Outlander 2,4 XL 4WD | 4L | 170 | 2,36 | CVT | 10,2 |
| 489 | Outlander 3.0 4WD | 6L | 220 | 2,998 | 6А | 12,1 |
| 490 | Pajero 3.2 DID LWB 4WD | 4L | 160 | 3,200 | 5М | 10,9D |
| 491 | Pajero 3.8 LWB 4WD | 6V | 250 | 3,828 | 5A | 15,5 |
| 492 | Pajero IV 3.0 4WD | 6V | 178 | 2,972 | 5A | 13,2 |
| 493 | Pajero IV 3.8 | 6V | 250 | 3,828 | 5А | 15,1 |
| 494 | Pajero Sport 2.5 TD 4WD | 4L | 99 | 2,477 | 5M | 11,1D |
| 495 | Pajero Sport 2.5 TD 4WD | 4L | 178 | 2,477 | 5A | 11,3D |
| 496 | Pajero Sport 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,998 | 5A | 13,9 |
| 497 | Pajero Wagon 3,0 LGL | 6V | 177 | 2,972 | 4A | 15,5 |
| 498 | Space Star 1.8 | 4L | 112 | 1,834 | 5M | 8,7 |
| 499 | Space Star 1.8 4WD | 4L | 112 | 1,834 | 4A | 9,5 |
|  | Nissan |  |  |  |  |  |
| 500 | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 5M | 7,9 |
| 501 | Almera Classic 1.6 | 4L | 107 | 1,596 | 4A | 8,1 |
| 850 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,2 |
| 851 | Nissan Almera 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 4A | 9,8 |
| 502 | Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,598 | 5А | 17,5 |
| 503 | Bluebird Sylphy 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,5 |
| 504 | Bluebird Sylphy 2.0 | 4L | 133 | 1,997 | CVT | 8,3 |
| 505 | Lafesta 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 9,0 |
| 506 | Maxima 3.0 | 6V | 200 | 2,988 | 5М | 10,1 |
| 507 | Murano 3.5 4WD | 6V | 234 | 3,498 | CVT | 14,1 |
| 508 | Murano 3.5 4WD | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 12,0 |
| 509 | Navara 2.5 TD | 4L | 174 | 2,488 | 5A | 10,6D |
| 510 | Navara 2.5 TD Double Cab | 4L | 174 | 2,488 | 6М | 10D |
| 511 | Navara 3.0 D | 6V | 231 | 2,991 | 5A | 10,9D |
| 512 | Note 1.4 Comfort | 4L | 88 | 1,386 | 5М | 7,3 |
| 513 | Note 1.6 Comfort | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 514 | Note 1.6 Luxury | 4L | 110 | 1,598 | 4А | 8,3 |
| 515 | Pathfinder 2.5 D 4WD | 4L | 174 | 2,488 | 5А | 11,2D |
| 516 | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 6M | 9,8D |
| 517 | Pathfinder 2.5 TD 4WD | 4L | 190 | 2,488 | 5A3 | 10,7D |
| 518 | Pathfinder 3.0 TD AWD | 6V | 231 | 2,991 | 7A | 11,0D |
| 519 | Pathfinder 4.0 4WD | 6V | 269 | 3,954 | 5А | 15,9 |
| 520 | Pathfinder Armada 5.6 4WD | 8V | 305 | 5,552 | 5A | 18,5 |
| 521 | Patrol 3.0 D Elegance | 4L | 160 | 2,953 | 5М | 13,4D |
| 522 | Patrol 5.6 | 8V | 405 | 5,552 | 7A | 18,1 |
| 523 | Primera Elegance 1.8 | 4L | 116 | 1,796 | 4A | 9,3 |
| 524 | Qashaqi 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,0 |
| 525 | Qashaqi 2.0 | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,3 |
| 526 | Qashaqi 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | CVT | 9,4 |
| 527 | Safari 4.8 Grand Road Limited 4WD | 6L | 245 | 4,758 | 5A | 20,0 |
| 528 | Serena 2.0 4WD | 4L | 129 | 1,997 | CVT | 11,1 |
| 529 | Serena 2.0 4WD | 4L | 145 | 1,998 | 4A | 11,5 |
| 530 | Serena 2.0 C-25 | 4L | 137 | 1,997 | CVT | 9,2 |
| 531 | Teana 2.5 4WD | 6V | 182 | 2,488 | CVT | 10,0 |
| 532 | Teana 2.5 4WD | 4L | 167 | 2,488 | CVT | 10,4 |
| 533 | Teana 3.5 | 6V | 245 | 3,498 | CVT | 11,3 |
| 534 | Teana 3.5 Premium | 6V | 245 | 3,498 | 4А | 12,8 |
| 535 | Teana 3.5 Premium | 6V | 249 | 3,498 | CVT | 11,2 |
| 536 | Terrano 3.0 D | 4L | 154 | 2,953 | 5М | 10.5D |
| 537 | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4А | 8,3 |
| 538 | Tiida 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 5M | 7,5 |
| 539 | Tiida 1.8 Tekna | 4L | 126 | 1,797 | 6M | 8,5 |
| 540 | Tiida Latio 1.5 4WD | 4L | 109 | 1,498 | 4A | 8,3 |
| 541 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,488 | 5М | 10,0 |
| 542 | X-Trail 2.0 AWD | 4L | 141 | 1,997 | 6M | 9,7 |
| 543 | X-Trail 2.2 TD | 4L | 136 | 2,184 | 6М | 8.3D |
| 544 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 165 | 2,448 | 5М | 10,5 |
| 545 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | 6M | 10,6 |
| 546 | X-Trail 2.5 AWD | 4L | 169 | 2,488 | CVT | 9,8 |
| 876 | Nissan X-Trail 2.2TD 4WD | 4L | 114 | 2,184 | 6M | 8,0D |
| 877 | Nissan Juke 1.6 | 4L | 117 | 1,598 | 5M | 7,6 |
| 878 | Nissan Patrol 4.8 4WD | 6L | 245 | 4,759 | 5A | 18,9 |
| 879 | Nissan Teana 2.5 2WD | 6V | 182 | 2,496 | CVT | 9,9 |
| 867 | Nissan Juke 1.6T 4WD | 4L | 190 | 1,618 | CVT | 9,4 |
| 871 | Nissan X-Trail 2.0TD 4WD | 4L | 150 | 1,995 | CVT | 8,5D |
|  | Opel |  |  |  |  |  |
| 547 | Antara 2.4 4WD | 4L | 140 | 2,405 | 5A | 11,7 |
| 548 | Antara 3.2 4WD | 6V | 227 | 3,195 | 5A | 13,7 |
| 875 | Opel Antara 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,384 | 6A | 11,2 |
| 864 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6M | 7,1 |
| 865 | Opel Astra 1.4T | 4L | 140 | 1,364 | 6A | 7,8 |
| 866 | Opel Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6A | 8,2 |
| 874 | Opel Corsa 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 4A | 8,0 |
| 549 | Astra 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 7,5 |
| 550 | Astra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5М | 8,2 |
| 551 | Insignia 1.6 T | 4L | 180 | 1,598 | 6M | 8,9 |
| 552 | Insignia 2.0 T | 4L | 220 | 1,998 | 6А | 11,0 |
| 553 | Insignia 2.8 T 4WD | 6V | 260 | 2,792 | 6А | 12,5 |
| 554 | Meriva 1.4 | 4L | 90 | 1,364 | 5М | 7,4 |
| 555 | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5М | 8,1 |
| 556 | Vectra 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5A | 8,4 |
| 557 | Vectra 2.0 T | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 9,2 |
| 558 | Vectra 2.2 | 4L | 155 | 2,198 | 5А | 9,6 |
| 559 | Vectra 2.8 T | 6V | 230 | 2,792 | 6M | 11,1 |
| 560 | Vectra 2.8 T | 6V | 250 | 2,792 | 6A | 12,0 |
| 561 | Zafira 1.9 TD | 4L | 100 | 1,91 | 6M | 6,6D |
| 562 | Zafira 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 5M | 8,4 |
| 563 | Zafira 1.8 | 4L | 140 | 1,796 | 5M | 9,0 |
|  | Peugeot |  |  |  |  |  |
| 564 | 206 SW 1.6 | 4L | 109 | 1,587 | 5M | 7,4 |
| 565 | 407 | 4L | 140 | 1,997 | 4А | 10,2 |
| 566 | 407 1.8 | 4L | 125 | 1,749 | 5M | 8,1 |
| 567 | 407 2.0 | 4L | 136 | 1,997 | 5M | 9,0 |
| 568 | 407 2.9 | 6V | 211 | 2,946 | 6A | 10,8 |
| 569 | Partner 1.4 | 4L | 75 | 1,36 | 5M | 8,3 |
| 570 | Partner 1.9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5М | 7.4D |
| 571 | Partner Tepee 1.6 | 4L | 120 | 1,598 | 5M | 8,7 |
| 572 | Partner Tepee 1.6 TD | 4L | 90 | 1,56 | 5M | 6,6D |
|  | Porsche |  |  |  |  |  |
| 573 | Cayenne S 4.5 | 8V | 340 | 4,511 | 6А | 15,7 |
| 574 | Cayenne S 4.8 | 8V | 385 | 4,806 | 6А | 16,5 |
|  | Renault |  |  |  |  |  |
| 575 | Clio Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 4A | 7,7 |
| 576 | Clio Symbol EX 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,2 |
| 577 | Duster 1.5 TD AWD | 4L | 90 | 1,461 | 6M | 6,0D |
| 578 | Duster 1.6 4WD | 4L | 102 | 1,598 | 6M | 9,0 |
| 843 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10,8 |
| 844 | Renault Duster 2.0 4WD | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 9,1 |
| 845 | Renault Duster 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 10,0 |
| 852 | Renault Sandero 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,1 |
| 848 | Renault Sandero 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,7 |
| 579 | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 5M | 7,6 |
| 580 | Fluence 1.6 | 4L | 106 | 1,598 | 4A | 8,4 |
| 581 | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 8,1 |
| 582 | Kangoo 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 4A | 8,9 |
| 583 | Kangoo 1.5 D | 4L | 68 | 1,461 | 5M | 6,2D |
| 584 | Kangoo 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5M | 8,9 |
| 585 | Koleos 2.5 4WD | 4L | 171 | 2,488 | CVT | 10,2 |
| 586 | Logan 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5М | 7,3 |
| 587 | Logan 1.6 | 4L | 87 | 1,598 | 5М | 7,4 |
| 849 | Renault Logan 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 7,7 |
| 588 | Logan 1.6 | 4L | 90 | 1,598 | 5М | 7,6 |
| 589 | Logan 1.6 | 4L | 103 | 1,598 | 4A | 9,8 |
| 590 | Megane 1.6 (hatchback) | 4L | 100 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 591 | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,596 | 4А | 9,1 |
| 592 | Megane II 1.6 | 4L | 113 | 1,598 | 5M | 7,8 |
| 593 | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 4A | 8,8 |
| 594 | Megane II 2.0 | 4L | 135 | 1,998 | 6M | 8,5 |
| 595 | Sandero 1.6 | 4L | 84 | 1,598 | 5М | 7,9 |
| 596 | Sandero 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5М | 8,2 |
| 597 | Scenic 1.5 D | 4L | 106 | 1,461 | 6M | 5,8D |
| 598 | Symbol 1.4 | 4L | 75 | 1,39 | 5M | 7,8 |
| 599 | Symbol 1.4 | 4L | 98 | 1,39 | 5M | 7,9 |
|  | Rover |  |  |  |  |  |
| 600 | Land Rover Defender 110 2.5 TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5М | 12.3D |
| 601 | Land Rover Defender 110 2.4TD 4WD | 4L | 122 | 2,402 | 6M | 12,1D |
| 602 | Land Rover Defender 90 2.5 TD 4WD | 5L | 122 | 2,495 | 5М | 12,0D |
| 603 | Land Rover Discovery III 4.4 4WD | 8V | 300 | 4,394 | 6А | 17,7 |
| 604 | Land Rover Discovery IV 2.7 TD 4WD | 6V | 190 | 2,72 | 6A | 12,4D |
| 605 | Land Rover Discovery IV 3.0 TD 4WD | 6V | 245 | 2,993 | 6A | 11,9D |
| 606 | Land Rover Freelander 2.2 TD 4WD | 4L | 160 | 2,179 | 6A | 9,1D |
| 607 | Land Rover Freelander II 3.2 4WD | 6L | 233 | 3,192 | 6A | 12,5 |
| 608 | Range Rover 5.0 | 8V | 510 | 4,99 | 6A | 18,2 |
|  | Saab |  |  |  |  |  |
| 609 | 9-5 2.0 Linear | 4L | 150 | 1,985 | 5А | 10,5 |
|  | Seat |  |  |  |  |  |
| 610 | Leon 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,5 |
|  | Skoda |  |  |  |  |  |
| 611 | Fabia 1.2 | 3L | 69 | 1,198 | 5M | 6,5 |
| 612 | Fabia 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,6 |
| 613 | Felicia Combi 1.4 | 4L | 86 | 1,390 | 5M | 7,1 |
| 614 | Octavia 1.4 | 4L | 75 | 1,390 | 5М | 7,7 |
| 615 | Octavia 1.4 | 4L | 80 | 1,390 | 5M | 7,5 |
| 616 | Octavia 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,390 | 6M | 7,1 |
| 617 | Octavia 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,9 |
| 618 | OctaviaM5 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
| 619 | Octavia 1.6 FSI | 4L | 115 | 1,598 | 5М | 7,6 |
| 620 | Octavia 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6А | 8,2 |
| 621 | Octavia 1.6 FSI | 4L | 116 | 1,598 | 5M | 7,9 |
| 622 | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6М | 8,4 |
| 623 | Octavia 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 7DSG | 8,2 |
| 624 | Octavia 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,1 |
| 625 | Octavia 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6А | 9,2 |
| 626 | Octavia Combi 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,8 |
| 627 | Octavia 1.6 Combi | 4L | 102 | 1,595 | 5М | 8,0 |
| 628 | Octavia 1,6 Combi | 4L | 115 | 1,598 | 6А | 8,3 |
| 629 | Octavia Combi 2,0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6М | 8,8 |
| 630 | Octavia Scout 1.8 TSI 4WD | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 9,2 |
| 631 | Octavia Scout 2.0 FSI 4WD | 4L | 150 | 1,984 | 6М | 8,9 |
| 632 | Octavia Tour 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 8,5 |
| 633 | Roomster 1.4 | 4L | 86 | 1,39 | 5M | 8,0 |
| 634 | Superb 1.8 | 4L | 150 | 1,784 | 5А | 9,7 |
| 635 | Superb 1.8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,6 |
| 636 | Superb 2.8 | 6V | 193 | 2,771 | 5А | 11,1 |
| 637 | Superb 3.6 FSI 4WD | 6VR | 260 | 3,597 | 6DSG | 11,8 |
| 638 | Yeti 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6DSG | 9,0 |
|  | Ssang Yong |  |  |  |  |  |
| 639 | Actyon 2.0 AWD | 4L | 149 | 1,998 | 6M | 10,1 |
| 640 | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,0D |
| 641 | Actyon 2.0TD AWD | 4L | 175 | 1,998 | 6M | 7,7D |
| 642 | Actyon 2.0TD 4WD | 4L | 175 | 1,998 | 6A | 8,7D |
| 643 | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5М | 13,1 |
| 644 | Actyon 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 4A | 13,7 |
| 645 | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5A | 13,8 |
| 646 | Kyron 2.3 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,8 |
| 647 | Kyron 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 6A | 13,5 |
| 648 | Kyron 2.0 D AWD | 4L | 141 | 1,998 | 6A | 10,0D |
| 649 | Kyron 2.0 TD AWD | 4L | 141 | 1,998 | 5M | 9,7D |
| 650 | Rodius 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5A | 11,5D |
| 651 | Rexton 2.7TD AWD | 5L | 165 | 2,696 | 5M | 11,1D |
| 652 | Rexton 3.2 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 15,5 |
| 653 | Rexton RX 230 AWD | 4L | 150 | 2,295 | 5М | 12,5 |
| 654 | Rexton RX 320 AWD | 6L | 220 | 3,199 | 5A | 15,3 |
|  | Subaru |  |  |  |  |  |
| 655 | B9 Tribeca 3,0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 14,4 |
| 656 | Forester 2.0 | 4B | 125 | 1,994 | 4A | 10,6 |
| 657 | Forester 2.0 | 4B | 158 | 1,994 | 5M | 10,3 |
| 658 | Forester 2.5 | 4B | 172 | 2,457 | 4A | 10,9 |
| 659 | Forester 2.5 | 4B | 230 | 2,457 | 4A | 12,0 |
| 660 | Forester 2.5 XT | 4B | 230 | 2,457 | 5M | 11,6 |
| 661 | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 4A | 9,3 |
| 662 | Impreza 1.5 | 4B | 100 | 1,493 | 5M | 8,7 |
| 663 | Impreza 2,0 | 4B | 140 | 1,994 | 4A | 9,1 |
| 664 | Impreza 2,5 | 4B | 301 | 2,457 | 6M | 10,8 |
| 665 | Legacy Outback 2.5 | 4B | 167 | 2,457 | CVT | 9,7 |
| 666 | Legacy Outback 3.0 | 6B | 245 | 2,999 | 5A | 11,0 |
|  | Suzuki |  |  |  |  |  |
| 667 | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 5M | 10,0 |
| 668 | Grand Vitara 2.0 4WD | 4L | 140 | 1,995 | 4A | 10,4 |
| 669 | Grand Vitara 2.4 4WD | 4L | 169 | 2,393 | 4A | 11,3 |
| 670 | Grand Vitara 3.2 4WD | 6V | 233 | 3,195 | 5A | 13,2 |
| 671 | Liana 1.6 | 4L | 106 | 1,586 | 4A | 8,5 |
| 672 | Liana 1.6 4WD | 4L | 106 | 1,586 | 5M | 9,1 |
| 673 | SX4 1.6 4WD | 4L | 107 | 1,586 | 5M | 7,8 |
|  | TAGAZ |  |  |  |  |  |
| 674 | Road Partner 2.3 4WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,5 |
| 675 | KJ Tager 2.3 2WD | 4L | 150 | 2,295 | 5M | 12,0 |
| 676 | KJ Tager 2.9 D | 5L | 120 | 2,874 | 5M | 9,7D |
| 677 | KJ Tager 2.9 D | 5L | 129 | 2,874 | 5M | 10,2D |
| 678 | KJ Tager 3.2 4WD | 6L | 220 | 3,199 | 4A | 18,4 |
| 679 | Vega C100 1.6 | 4L | 124 | 1,597 | 5M | 7,5 |
|  | Toyota |  |  |  |  |  |
| 680 | Allion 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,4 |
| 681 | Alphard 3.0 4WD | 6V | 220 | 2,994 | 5A | 12,1 |
| 682 | Avalon 3.5 | 6V | 280 | 3,456 | 5A | 11,7 |
| 683 | Avensis 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 8,4 |
| 684 | Avensis 1.8 | 4L | 147 | 1,798 | CVT | 7,1 |
| 685 | Avensis 2.0 Wagon | 4L | 147 | 1,998 | 4А | 9,1 |
| 686 | Avensis 2.0 | 4L | 152 | 1,987 | CVT | 7,5 |
| 687 | Camry 2.4 | 4L | 167 | 2,362 | 5М | 8,9 |
| 688 | Camry 2.4 4WD | 4L | 167 | 2,362 | 4А | 10,5 |
| 689 | Camry 2.5 | 4L | 181 | 2,494 | 6A | 9,2 |
| 690 | Camry 3.0 | 6V | 186 | 2,995 | 5A | 11,8 |
| 691 | Camry 3.5 | 6V | 277 | 3,456 | 6A | 11,2 |
| 859 | Toyota Camry 2.0 | 4L | 148 | 1,998 | 4A | 9,6 |
| 860 | Toyota Camry 3.5 | 6V | 249 | 3,456 | 6A | 11,3 |
| 692 | Corolla 1.3 | 4L | 101 | 1,329 | 6M | 6,3 |
| 693 | Corolla 1.5 | 4L | 110 | 1,496 | 4A | 8,7 |
| 694 | Corolla 1.6 | 4L | 110 | 1,598 | 4A | 9,0 |
| 695 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,596 | 5M | 8,2 |
| 696 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 6M | 7,8 |
| 697 | Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 5A | 8,7 |
| 698 | Corolla 1.8 | 4L | 136 | 1,794 | 4A | 9,1 |
| 856 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5M | 5,3D |
| 857 | Toyota Corolla 1.4TD | 4L | 90 | 1,364 | 5MTA* | 5,5D |
| 858 | Toyota Corolla 1.6 | 4L | 124 | 1,598 | 4A | 9,0 |
| 699 | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,797 | CVT | 9,2 |
| 700 | Corolla Fielder 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 9,3 |
| 701 | Corolla Fielder 1.8 | 4L | 136 | 1,797 | 4A | 8,4 |
| 702 | Corolla Verso 1.8 | 4L | 129 | 1,794 | 5M | 9,0 |
| 703 | Crown 2.0 | 6L | 160 | 1,988 | 4A | 11,0 |
| 842 | Toyota RAV4 2.0 2WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 8,9 |
| 853 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 9,4 |
| 854 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 855 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 148 | 1,998 | CVT | 8,3 |
| 842 | Toyota RAV4 2.0 2WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 8,9 |
| 853 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | 6M | 9,4 |
| 854 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 855 | Toyota RAV4 2.0 4WD | 4L | 148 | 1,998 | CVT | 8,3 |
| 872 | Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
| 873 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 4L | 99 | 1,798 | CVT | 4,6 |
| 872 | Toyota Land Cruiser Prado 120 3.4 4WD | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
| 873 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | 4L | 99 | 1,798 | CVT | 4,6 |
| 704 | Crown 2.5 | 6L | 200 | 2,492 | 4A | 12,6 |
| 705 | Fielder 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,496 | 4A | 9,0 |
| 706 | Harrier 2,4 4WD | 4L | 160 | 2,362 | 4A | 12,6 |
| 707 | Hi Lux 2.5 TD 4WD | 4L | 144 | 2,494 | 5M | 9,2D |
| 708 | Hi Lux Surf 2.7 4WD | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
| 709 | Highlander 3.5 4WD | 6V | 273 | 3,456 | 5A | 13,2 |
| 710 | Isis 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | CVT | 9,0 |
| 711 | Land Cruiser 100 4.2 D | 6L | 128 | 4,164 | 5M | 11,7D |
| 712 | Land Cruiser 100 4.2 TD | 6L | 204 | 4,163 | 5M | 13,4D |
| 713 | Land Cruiser 100 4.5 | 6L | 205 | 4,477 | 5M | 16,5 |
| 714 | Land Cruiser 200 4.5 D | 8V | 235 | 4,461 | 6A | 13,8D |
| 715 | Land Cruiser 200 4.5 TD | 8V | 286 | 4,461 | 6A | 12,7D |
| 716 | Land Cruiser 200 4.6 | 8V | 309 | 4,608 | 6A | 16,5 |
| 717 | Land Cruiser 200 4.7 | 8V | 288 | 4,664 | 5A | 17,6 |
| 718 | Land Cruiser HDJ 100L 4.2 TD | 6L | 204 | 4,164 | 5M | 13.3D |
| 719 | Land Cruiser Prado 150 4.0 | 6V | 282 | 3,956 | 5A | 13,5 |
| 720 | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,693 | 4A | 13,4 |
| 721 | Land Cruiser Prado 2.7 | 4L | 163 | 2,694 | 5M | 12,6 |
| 722 | Land Cruiser Prado 3.0 TD | 4L | 173 | 2,982 | 4A | 11,2D |
| 723 | Land Cruiser Prado 3.0 TD | 4L | 173 | 2,982 | 5A | 10,9D |
| 724 | Land Cruiser Prado 3.4 | 6V | 185 | 3,378 | 4A | 16,5 |
| 725 | Land Cruiser 120 Prado 4.0 | 6V | 249 | 3,956 | 5A | 14,5 |
| 726 | Lite Ace Noah 2.0 4WD | 4L | 130 | 1,998 | 4A | 11,0 |
| 727 | Mark II Blit 2.5 4WD | 6L | 196 | 2,491 | 4A | 13,0 |
| 728 | Mark X 2.5 4WD | 6V | 215 | 2,499 | 5A | 11,9 |
| 729 | Noah 2.0 4WD | 4L | 155 | 1,998 | 4A | 10,5 |
| 730 | Premio 1.8 | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,2 |
| 731 | Premio 1.8 4WD | 4L | 125 | 1,794 | 4A | 8,7 |
| 732 | Probox 1.5 4WD | 4L | 105 | 1,497 | 4A | 9,3 |
| 733 | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 150 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 734 | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 10,1 |
| 735 | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 10,6 |
| 736 | RAV-4 2.0 4WD | 4L | 158 | 1,987 | CVT | 8,5 |
| 737 | Sequoia 5.7 4WD | 8V | 386 | 5,663 | 6A | 17,7 |
| 738 | Sienna 3.3 | 6V | 230 | 3,311 | 5A | 13,3 |
| 739 | Sienna 3.3 4WD | 6V | 233 | 3,31 | 5A | 13,6 |
| 740 | Town Ace 1.8 4WD | 4L | 82 | 1,781 | 4A | 11,1 |
|  | Volkswagen |  |  |  |  |  |
| 741 | Amarok 2H 2.0 TDI | 4L | 122 | 1,968 | 6M | 7,9D |
| 742 | Caddy 1.4 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 8,9 |
| 743 | Caddy 2K Maxi 1.6 | 4L | 102 | 1,598 | 5M | 10,0 |
| 744 | Caddy Kombi 1.6 | 4L | 75 | 1,595 | 5M | 9,0 |
| 745 | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,8 |
| 746 | Golf 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6А | 8,9 |
| 747 | Golf 2.0 FSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,4 |
| 748 | Golf IV 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 6M | 10,8 |
| 749 | Golf Plus 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 6A | 9,2 |
| 750 | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 6M | 7,6 |
| 751 | Jetta 1.4 TFSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 7,4 |
| 752 | Jetta 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 7,9 |
| 753 | Jetta 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 8,1 |
| 754 | Passat 1.4 TSI | 4L | 122 | 1,39 | 7DSG | 6,8 |
| 755 | Passat 1.6 FSI | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,0 |
| 756 | Passat 1.6 | 4L | 115 | 1,598 | 6M | 8,3 |
| 757 | Passat 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 4А | 12,2 |
| 758 | Passat 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 8,5 |
| 759 | Passat 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,2 |
| 760 | Chevrolet Tahoe 5.3 | 8V | 325 | 5,328 | 6А | 15,3 |
| 761 | Passat 2.8 4Motion | 6V | 193 | 2,771 | 5M | 11,7 |
| 762 | Passat 2.0 FSI 4Motion | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,4 |
| 763 | Passat 2.0 FSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,1 |
| 764 | Passat 2.0 TDI | 4L | 110 | 1,968 | 5M | 5,9D |
| 765 | Passat 3.2 FSI 4Motion | 6VR | 250 | 3,168 | 6DSG | 10,7 |
| 766 | Passat B6 1.6 | 4L | 102 | 1,595 | 5M | 8,2 |
| 767 | Passat B6 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 |
| 768 | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6А | 9,1 |
| 769 | Passat B6 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 9,0 |
| 770 | Passat B6 Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 6M | 8,8 |
| 771 | Passat B7 1.8 TSI | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,8 |
| 772 | Passat CC 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
| 773 | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 774 | Passat CC 2.0 TSI | 4L | 200 | 1,984 | 6A | 9,6 |
| 775 | Passat Variant 1.8 TSI | 4L | 152 | 1,798 | 7DSG | 9,0 |
| 776 | Passat Variant 2.0 | 4L | 150 | 1,984 | 6A | 10,0 |
| 777 | Passat Variant 2.0 TSI | 4L | 150 | 1,984 | 6M | 8,9 |
| 778 | Passat Variant B6 1.8 FSI | 4L | 160 | 1,798 | 6A | 9,4 |
| 779 | Passat Variant B6 2.0 TDI | 4L | 140 | 1,968 | 6M | 6,8D |
| 780 | Phaeton 3.2 4Motion | 6V | 241 | 3,189 | 6A | 13,0 |
| 781 | Phaeton 3.6 4Motion | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 12,4 |
| 782 | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 5M | 7,4 |
| 783 | Polo 1.6 | 4L | 105 | 1,598 | 6A | 8,3 |
| 784 | Sharan 1.8 T | 4L | 150 | 1,781 | 6M | 10,0 |
| 785 | Sharan 2.8 4Motion | 6VR | 204 | 2,792 | 5A | 12,9 |
| 786 | Tiguan 2.0 TDI 4WD | 4L | 140 | 1,968 | 6A | 8,8D |
| 787 | Tiguan 2.0 TSI 4WD | 4L | 170 | 1,984 | 6A | 10,9 |
| 788 | Touareg 2.5 TD 4WD | 5L | 174 | 2,46 | 6M | 10,7D |
| 789 | Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 6А | 11,8D |
| 790 | Touareg 3.0 TDI 4WD | 6V | 240 | 2,967 | 8A | 8,9D |
| 791 | Touareg 3.2 4WD | 6V | 241 | 3,189 | 6M | 13,8 |
| 792 | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 249 | 3,597 | 8A | 12,2 |
| 793 | Touareg 3.6 4WD | 6VR | 280 | 3,597 | 6A | 14,2 |
| 794 | Touareg 3.6 FSI 4WD | 6V | 280 | 3,597 | 8A | 11,5 |
| 795 | Touareg 4.2 4WD | 8V | 310 | 4,172 | 6A | 16,1 |
| 796 | Touareg 4.2 FSI 4WD | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,1 |
| 797 | Touareg 4.2 FSI 4Motion | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 15,6 |
| 798 | Touareg 5.0 TDI 4WD | 10V | 313 | 4,912 | 6А | 15,5D |
| 799 | Touran 1.9 TD | 4L | 105 | 1,896 | 6A | 7,0D |
|  | Volvo |  |  |  |  |  |
| 800 | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,1 |
| 801 | Chevrolet Captiva 2.4 | 4L | 167 | 2,384 | 6М | 10,9 |
| 802 | S80 2.5 T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5А | 11,3 |
| 803 | S40 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,0 |
| 804 | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5А | 10,2 |
| 805 | S60 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5М | 9,6 |
| 806 | S60 2.5 AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5А | 11,3 |
| 807 | S80 2.0 | 5L | 180 | 1,984 | 5M | 10,6 |
| 808 | S80 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 4А | 11,4 |
| 809 | S80 2.5 T | 5L | 200 | 2,521 | 6M | 10,1 |
| 810 | S80 2.5 T AWD | 5L | 200 | 2,521 | 6А | 11,3 |
| 811 | S80 2.5 Т | 5L | 200 | 2,521 | 6А | 10,8 |
| 812 | S80 2.5 T AWD | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 11,5 |
| 813 | S80 2.5 Т | 5L | 231 | 2,521 | 6А | 10,4 |
| 814 | S80 2.5 Т5 | 5L | 249 | 2,497 | 6А | 10,6 |
| 815 | S80 3.0 T AWD | 6L | 285 | 2,953 | 6А | 12,5 |
| 816 | S80 3.2 | 6V | 238 | 3,192 | 6А | 10,8 |
| 817 | S80 3.2 AWD | 6V | 238 | 3,192 | 6А | 11,2 |
| 818 | S80 3.2 AWD | 6L | 243 | 3,192 | 6А | 11,5 |
| 819 | S80 4.4 AWD | 8V | 315 | 4,414 | 6А | 13,8 |
| 820 | V50 1.8 | 4L | 125 | 1,798 | 5M | 8,0 |
| 821 | V50 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5A | 10,2 |
| 822 | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5А | 10,6 |
| 823 | V70 2.4 | 5L | 140 | 2,435 | 5А | 10,0 |
| 824 | V70 2.4 | 5L | 170 | 2,435 | 5M | 9,9 |
| 825 | XC-60 2.0 AWD | 4L | 203 | 1,999 | 6PS | 10,1 |
| 826 | XC-60 2.0 T5 | 4L | 240 | 1,999 | 6PS | 10,0 |
| 827 | XC-90 2.4 TD AWD | 5L | 185 | 2,401 | 6A | 10,4D |
| 828 | XC-60 2.4 TD AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
| 829 | XC-70 2.4 TD D5 AWD | 5L | 205 | 2,401 | 6A | 9,1D |
| 830 | XC-70 2.4 TD AWD | 5L | 215 | 2,4 | 6A | 8,5D |
| 831 | XC-90 2.5 T | 5L | 210 | 2,521 | 6М | 11,5 |
| 832 | XC-90 2.5 T | 5L | 210 | 2,521 | 5A | 13,3 |
| 833 | XC-90 3.2 | 6L | 243 | 3,192 | 6А | 13,5 |
| 834 | XC-90 4.4 | 8V | 315 | 4,414 | 6A | 15,2 |
|  | Vortex |  |  |  |  |  |
| 835 | Vortex Estina 1.6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,1 |
| 836 | Vortex Estina 2.0 | 4L | 129 | 1,971 | 5M | 9,3 |
| 837 | Vortex Tingo 1.8 | 4L | 132 | 1,845 | 5M | 9,0 |

______________________________

* - роботизированная механическая КПП

Базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля определяется одним из следующих способов:

по данным, представленным в подпунктах 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1 настоящих методических рекомендаций;

по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля и полученного по всемирной согласованной процедуре испытаний транспортных средств малой грузоподъемности WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) в соответствии с Глобальными правилами Организации Объединенных Наций N 15 "Всемирная согласованная процедура испытания транспортных средств малой грузоподъемности" 1;

по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля и полученного в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу Организации Объединенных Наций N 101 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге, а также транспортных средств категорий M 1 и N 1, приводимых в движение только электроприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге" 2 (далее - Правило ООН N 101), с учетом поправочных коэффициентов K Hs:

,

где

| H s |  | базовая норма расхода топлива, л/100 км; |
| --- | --- | --- |
| Q R101 |  | расход топлива по данным завода-изготовителя, полученным в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу ООН N 101, л/100 км; |
| K Hs |  | поправочный коэффициент, учитывающий характеристики колесных транспортных средств (таблица 7). |

Таблица 7. Поправочные коэффициенты K Hs для расчета базовой нормы расхода топлив по данным завода-изготовителя, полученным в соответствии с процедурой испытаний, описанной в приложении 6 к Правилу ООН N 101

| Характеристики легкового автомобиля | Поправочные коэффициенты K Hs |
| --- | --- |
| Бензиновые легковые автомобили |
| Рабочий объем цилиндров двигателя менее 1,4 л. | 1,24 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя от 1,4 л. до 2,0 л. | 1,15 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя более 2,0 л. | 1,07 |
| Дизельные легковые автомобили |
| Рабочий объем цилиндров двигателя менее 1,4 л. | 1,26 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя от 1,4 л. до 2,0 л. | 1,21 |
| Рабочий объем цилиндров двигателя более 2,0 л. | 1,14 |
| Газомоторные легковые автомобили |
| Газомоторные легковые автомобили, использующие сжиженный газ | 1,16 |
| Газомоторные легковые автомобили, использующие сжатый природный газ | 1,36 |

──────────────────────────────

1 Глобальные технические правила, касающиеся всемирной согласованной процедуры испытаний транспортных средств малой грузоподъемности http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob_registry.ht ml

2 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей, приводимых в движение только двигателем внутреннего сгорания либо приводимых в движение гибридным электроприводом, в отношении измерения объема выбросов двуокиси углерода и расхода топлива и/или измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге, а также транспортных средств категорий M 1 и N 1, приводимых в движение только электроприводом, в отношении измерения расхода электроэнергии и запаса хода на электротяге (http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/R101r3r ..pdf)